ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»

Заказчик Администрация сельского поселения Пушной

Кольского района  Мурманской области

Генеральный план

сельского поселения Пушной

Кольского района

Мурманской области

Пояснительная записка

Том I

2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»

Заказчик Администрация сельского поселения Пушной

Кольского района  Мурманской области

Генеральный план

сельского поселения Пушной

Кольского района

Мурманской области

Пояснительная записка

Том I

Директор:                                                            С.Н. Суринова

Главный инженер проекта:                             А.В. Русаков

2012

Состав специалистов, принимавших участие в подготовке проекта генерального плана:

Главный инженер проекта Русаков А.В.

Начальник производственного (проектного) отдела Русаков А.В.

Юрисконсульт Викторова Н.П.

Инженер-проектировщик Возжунина К.В.

Авторы выражают искреннюю признательность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области, руководству администрации Кольского района, ответственным работникам районных и ведомственных служб, за оказанную помощь и поддержку.

Структура и состав проектных материалов генерального плана

сельского поселения Пушной Кольского района

Мурманской области

| №№ томов | №№ и наименование разделов, ведомость рабочих чертежей | Комплектация по томам, листам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I | Пояснительная записка (материалы по обоснованию генерального плана) | 80 |  |
|  | Раздел 1 | Анализ современного состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития |  |  |
|  | Раздел 2 | Положение о территориальном планировании |  |  |
|  | Раздел 3 | Перечень мероприятий по территориальному планированию. Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации |  |  |
|  | Раздел 4 | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание мероприятий по их предотвращению |  |  |
| Том II | Графическая часть | 8 |  |
|  | № 1. | Сводная карта (схема) генерального плана (М 1:2000) |  |  |
|  | № 2. | Карта (схема) функциональных зон (М 1:2000) |  |  |
|  | № 3. | Карта (схема) границ поселения (М 1:200000) |  |  |
|  | № 4. | Карта (схема) границ территорий и земель (М 1:2000) |  |  |
|  | № 5. | Карта (схема) ограничений использования территории (М 1:2000) |  |  |
|  | № 6. | Карта размещения объектов капитального строительства (М 1:2000) |  |  |
|  | № 7. | Карта (схема) размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения (М 1:2000) |  |  |
|  | № 8. | Карта (схема) размещения автомобильных дорог (М 1:2000) |  |  |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	12

Глава 1. Особенности размещения муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области	12

Глава 2. Основные характеристики природных условий	14

Глава 3. Инженерно-геологическая характеристика……………………………..21

Глава 4. Демографический прогноз численности населения	27

Глава 5. Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания)	29

Глава 6.  Жилые территории и жилой фонд.	34

6.1. Туризм и рекреация	35

Глава 7. Транспортная инфраструктура 	36

Глава 8. Инженерная инфраструктура	39

8.1. Водоснабжение	39

8.2. Водоотведение	42

8.3. Газоснабжение	43

8.4. Теплоснабжение	43

8.5. Электроснабжение	45

8.6. Телефонизация и радиофикация	46

Глава 9. Анализ состояния окружающей среды и природного комплекса	47

9.1. Оценка санитарного состояния и очистки территории	48

9.2. Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению

воздушного бассейна	49

9.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	51

9.4. Оценка состояния и мероприятия по охране почв	54

9.5. Оценка влияния физических факторов на окружающую среду	56

9.6. Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	55

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.	59

Глава 10. Цели и задачи территориального планирования	59

Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	61

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	67

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ	68

Глава 12. Чрезвычайные ситуации природного характера	68

Глава 13. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	70

ВВЕДЕНИЕ

# Генеральный план сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области  – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

# Генеральный план  выполняется в соответствии с Муниципальным контрактом от 19.12.2011 г. № ОК-001/2011.

Генеральный план сельского поселения Пушной (в дальнейшем – ГП) является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

# Цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности.

Основополагающая задача ГП – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории поселения.

Одно из первых мест перед административными органами областного уровня и местного самоуправления занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения поселения градостроительными средствами.

Применительно к  сельскому поселению Пушной эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

- выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

- совершенствование социальной инфраструктуры системы поселений;

- развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

- улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ.

Разработка современного ГП в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

Генеральный план сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области разработан в существующих границах населенного пункта на период 20 лет.

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране, изменением градостроительной базы:

- Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в пополнении знаний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о возможности устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-правовой базы (вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 г), которая затрагивает сферу управления, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и другие сферы, напрямую влияющие на разработку генерального плана сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области.

- Разработанный генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база градостроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе экономического и культурного потенциала, которым обладает сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области.

- Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие осуществляется за счет многих источников (преимущественно частных инвестиций в строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше). Это заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития сельских территорий.

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 42. 13330. 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 1420;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

При обосновании вариантов решения задач территориального планирования рассмотрены три модели – инерционная, инвестиционно–консервативная и инновационная, за основу выбрана последняя. В генеральном плане определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования  Мурманской области (ФГУП РосНИПИ Урбанистики 2009 г.);

- Устав муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области (решением Совета депутатов сельского поселения Пушной № 15/2 от 07 октября 2011 г.) (зарегистрирован Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области 18.11.2011 года, Государственный регистрационный номер № RU 515133092011001).

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Глава 1. Особенности размещения муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области

Сельское поселение Пушной находится в северной части Мурманской области, в юго-восточной части Кольского района. На севере муниципальное образование граничит с городскими поселениями Кильдинстрой и Туманный, на юге – городскими поселениями Мончегорск и Оленегорск, на востоке – с сельским поселением Ловозеро, на западе – с городскими поселениями Верхнетуломский и Мурмаши.

Исходной точкой границы является вершина вершины горы Кезвыд (отметка 360,0 м), далее граница проходит (по смежеству с границей муниципального образования городское поселение Верхнетуломский Кольского района) на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 292,0 м, далее - на юго-восток по прямой линии до вершины горы Чалмтундра (отметка 585,0 м), далее - на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 389,0 м, далее - на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 463,0 м (урочище Сев. Тундра), далее - на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 485,0 м, далее - на юго-восток по прямой линии до вершины высоты с отметкой 506,0 м, далее - на юго-восток по прямой линии до вершины горы Ровквун (отметка 553,0 м);

(в ред. Закона Мурманской области от 04.10.2007 N 887-01-ЗМО) далее - на северо-восток по линии границы муниципального образования Кольский район до юго-восточной оконечности озера Шолтъявр (среднее);

(в ред. Закона Мурманской области от 04.10.2007 N 887-01-ЗМО)

далее (по смежеству с границей муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района) - на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 261,0 м, далее - на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 256,0 м, далее - на юго-запад по прямой линии до вершин горы Домашняя (отметка 406,0 м);

далее (по смежеству с границей муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района) - на юго-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 396,0 м, далее - на юго-запад по прямой линии до вершины горы Ниж. Кумажье (отметка 387,0 м), далее - на запад по прямой линии до исходной точки.

Административный центр – населенный пункт Пушной. Сельское поселение находится на расстоянии 51 км от Мурманска.

В поселении развито сельское хозяйство, доля сельскохозяйственных угодий составляет: в н.п. Пушной - 0,2997 км2 , в н.п. Песчаный - 0 км2 , в н.п. Кица - 0 км2 , в ж.д. ст. Лопарская - 0,2242 км2 , в ж.д.ст. М.Кица - 0,0435 км2 , в ж.д.ст. Пулозеро - 0 км2 , в ж.д.ст. Тайбола - 0,414 км2 .

Глава 2. Основные характеристики природных условий

Климатическая характеристика

Мурманская область расположена в атлантико-арктической зоне умеренного климата, полностью относится к району избыточного увлажнения. Годовое количество осадков достигает 1000 мм и более в горах, 600-700 на Мурманском побережье и 500- 600 мм  в остальных районах. Наибольшее количество осадков выпадает в летние и осенние месяцы (VII-X), а наименьшее  в весенние (III-IV). Горные районы получают дополнительную влагу в виде изморози и гололеда (горизонтальные осадки), которые увеличивают годовое количество осадков на 15-30%, особенно на наветренных склонах. Число дней со снежным покровом колеблется по области от 180 до 200. Высота снежного покрова изменяется от 80 см на юге до 40 см и менее на Мурманском побережье, где снег сдувается ветром. Дождь зимой - обычное явление.

Сельское поселение Пушной находится  немного южнее Мурманска, однако за счёт нахождения вдали от Баренцевого моря климат его более континентальный, и является переходным от умеренного к субарктическому. Лето очень короткое, прохладное, однако всё равно затяжная. Весна наступает только к концу апреля, зима начинается с начала ноября.

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции Кола на основании СНиП 23-01-99 в таблицах  №№ 1,2,3.

Таблица № 1

Климатическая характеристика по метеостанции Кола

| № п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Климатические параметры холодного периода года |  |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -39 -38 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -35 -30 |
| 3 | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94 | -17 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура, С, | -39 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С, | -13 |
| 6 | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) периода со средней суточной температурой воздуха 0С, | 184 -7,4 |
|  | 8С, | 266 -3,9 |
|  | 10С, | 286 -3,0 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 157 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 5,7 |
| 12 | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха 8С, | 5,3 |
|  | II. Климатические параметры теплого периода года |  |
| 13 | Барометрическое давление, гПа | 1010 |
| 14 | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 15,8 21,1 |
| 15 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | 19,1 |
| 16 | Абсолютная максимальная температура воздуха, С | 31 |
| 17 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | 8,8 |
| 18 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 72 |
| 19 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 61 |
| 20 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 357 |
| 21 | Суточный максимум осадков, мм | 51 |
| 22 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | ЮВ |
| 23 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |

Таблица № 2

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С

| I | II | III | 1V | V | V1 | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10 | -9,7 | -5,5 | -0,7 | 4,0 | 9,2 | 12,8 | 11,1 | 7,0 | 1,5 | -4,8 | -8,2 | 0,6 |

Таблица №3

Повторяемость направлений ветра (проценты)

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 5 | 3 | 2 | 30 | 26 | 0 | 3 | 6 |
| Февраль | 4 | 3 | 2 | 19 | 28 | 6 | 1 | 9 |
| Март | 10 | 4 | 4 | 3 | 49 | 18 | 6 | 6 |
| Апрель | 14 | 6 | 4 | 5 | 35 | 16 | 10 | 10 |
| Май | 26 | 10 | 5 | 13 | 26 | 8 | 8 | 10 |
| Июнь | 26 | 10 | 7 | 4 | 22 | 11 | 8 | 12 |
| Июль | 37 | 9 | 3 | 3 | 24 | 10 | 5 | 9 |
| Август | 30 | 9 | 4 | 3 | 27 | 12 | 5 | 10 |
| Сентябрь | 16 | 4 | 3 | 3 | 38 | 17 | 8 | 11 |
| Октябрь | 11 | 5 | 2 | 3 | 44 | 17 | 9 | 9 |
| Ноябрь | 7 | 4 | 2 | 2 | 60 | 15 | 5 | 5 |
| Декабрь | 6 | 3 | 1 | 2 | 62 | 16 | 5 | 5 |
| год | 17 | 6 | 3 | 3 | 42 | 14 | 7 | 8 |

Рельеф

Рельеф области сформировался под влиянием геологического строения региона и деятельности ледника. Характерной чертой рельефа области является северо-западная ориентировка крупных орографических элементов. В этом же направлении вытянуты северное и южное побережья Кольского полуострова.

Территория сельского поселения Пушной характеризуется пересеченным рельефом, обусловленным сложным рельефом древнего кристаллического фундамента. Деятельность ледника и морские трансгрессии несколько сгладили его.

В пределах рассматриваемой территории выделяются следующие типы рельефа:

- Низкогорный (структурно-денудационный) - окаймляет сельскую территорию с севера и востока. Низкие горы имеют вид холмов и гряд с плоскими гребневидными вершинами и крутыми склонами с уклонами поверхности нередко более 20%. Абсолютные отметки достигают 125,0-130,0 м.

- Холмисто-моренный (ледниково-денудационный) рельеф развит на большей части территории. Для него характерно чередование холмов с понижениями. Холмы имеют плоские вершины и пологие склоны с уклонами поверхности до 10%, лишь на отдельных участках крутизна склонов увеличивается до 20%. Превышение холмов над окружающей местностью составляет 3-20 м. Понижения между холмами заболочены, нередко заторфованы, местами заняты озерами. Абсолютные отметки поверхности достигают 100 м.

Гидрография

Реки территории поселения принадлежат бассейну Баренцева моря. Речная сеть поселения хорошо развита: множество водоразделов обуславливает наличие большого количества малых рек и ручьев, их небольшую длину и площади водосборов, сбросовый характер продольных профилей, а также значительную заозеренность. Значительные уклоны рек обеспечивают их достаточно высокую самоочищающуюся способность. Большинство рек вытекает из озер, а также протекает через них. На своем пути они пересекаю ряд озер, образуют перепады, пороги, водопады.

Реки протекают среди прочных кристаллических пород, слабо поддающихся выщелачиванию и размыву, а также валунно-щебнисто-супесчаных и песчаных отложений, состоящих в основном из обломочных продуктов разрушения кристаллических пород, которое совершалось в течение длительного геологического времени. Вымываемые водой твердые частицы откладываются в озеровидных расширениях русел и озерах. Поэтому вода рек довольно пресная (50-100 мг/л), прозрачная и чистая (озера, через которые протекают реки, не только регулируют сток, но и, задерживая взвешенные наносы, служат отстойниками). По химическому составу она во многом сходна с атмосферными осадками, которые питают реки: в основном это гидрокарбонатно-натриевый, кальциево-натриевый, вблизи моря – хлоридно-натриевый (за счет привноса морских солей). Речная вода имеет слабокислую или нейтральную реакцию. В течение года содержание примесей в речной воде изменяется, увеличиваясь весной, когда в реки вместе с талыми водами попадает много пыли, песка и других веществ. В загрязняемых сточными водами реках высокое содержание примесей отмечается и зимой, так как в этот период года резко уменьшается разбавление сточных вод речными водами.

Реки поселения характеризуются снеговым режимом с высоким весенним половодьем, низкой зимней и летней меженью и летне-осенними паводками, вызванными дождями. Весеннее половодье, как правило, начинается в конце апреля – начале мая. В отдельные годы сроки начала половодья колеблются в значительных пределах: от первой декады апреля до третьей декады мая. В период весеннего половодья проходит около половины годового стока, в отдельные годы – до 80 %. В этот период на реках наблюдаются максимальные расходы воды, что обусловлено большими запасами снега, накопившегося в течение долгой зимы, и одновременными дождями. Летне-осенняя межень обычно наступает в середине июля – первых числах августа и заканчивается в сентябре – начале октября. Средняя продолжительность летне-осенней межени без учета периодов дождевых паводков колеблется от 30 до 70 дней. Дождевые паводки чаще всего наблюдаются с июля по сентябрь. Максимальные расходы дождевых паводков, за некоторыми исключениями, по величине значительно ниже снеговых. Средняя продолжительность дождевых паводков составляет 10-20 дней. Зимняя межень устанавливается обычно в конце октября – середине ноября, оканчивается - в конце апреля – начале мая. Зимние меженные уровни воды, как правило, бывают несколько ниже уровней летне-осенней межени, и для преобладающего числа рек наиболее низкие годовые уровни приходятся на зимнюю межень, чаще всего на март – апрель. В это время наблюдается самая низкая водность рек.

Замерзают реки обычно в октябре, устойчивый ледяной покров держится 6-7 месяцев. Раньше других ледяные образования наблюдаются на плесовых участках и на малых равнинных реках, затем на порожистых участках рек и значительно позднее на сильно зарегулированных озерами реках, в истоках из значительных озер. Толщина льда зависит от температуры воздуха и продолжительности зимы. На плесах в отдельные зимы мощность льда превышает 1 м, а в истоках рек, участках быстрого течения, интенсивного притока подземных вод и теплых сточных вод появляются полыньи или образуется тонкий лед. Вскрытие рек начинается в мае. Оно сопровождается заторами льда и весенним ледоходом. Примерно через 10–20 дней после перехода температуры воздуха через 0 °С происходит вскрытие большей части рек.

Средняя температура воды в реках в июле равна 13-16 °С, только в редкие, особенно теплые годы, она превышает 20 °С.

По территории сельского поселения пушной протекают река Воронья, крупная река Кола.

Кола — река на Кольском полуострове в Мурманской области России. Длина — 83 км. Площадь бассейна — 3850 км². Направление течения реки меридиальное с юга на север.

Исток реки расположен на выходе из Колозера; через 4 км, пройдя несколько порогов, впадает в Пулозеро, выйдя из которого на протяжении 3 км снова занята порогами; далее впадает в Мурдозеро; через 15 км начинаются значительные пороги, которые продолжаются в течение 5 км; следующие 2 км река имеет равнинный характер; далее на 14 км продолжаются пороги, затем порогов нет и только за 3 км до города Колы они опять начинаются; за городом впадает в Кольский залив Баренцева моря.

Питание в основном снеговое. Половодье в мае—июле. Средний расход воды — 40 м³/с (в 8 км от устья). Сплавная в нижнем течении, порожистая. У города Колы ширина реки до 120 м, а глубина около 2 м. Река протекает в довольно крутых берегах, поросших мхом и мелким лесом. Крупнейшие притоки Кица, Орловка (справа) и Тухта, Медвежья (слева).

В середине XIX века река проходила к северу от города Кола, но затем прорвала себе другой путь, более прямой, обратив низменный мыс восточного берега Кольского залива в небольшой остров; на этом острове в начале XX века находилось кладбище; старое устье обсохло. В начале XX века река иногда служила путём для сообщения с Кандалакшей.

Населённые пункты на реке: Кола, Молочный, Выходной, Шонгуй, Магнетиты, Кильдинстрой, Лопарская, Кица (на Мурдозере), Тайбола, Пулозеро (на Пулозере).

Глава 3. Инженерно-геологическая характеристика

Геология

Территория проектирования сложена коренными породами архея и четвертичными образованиями.

Коренные породы распространены повсеместно. Кровля их вскрывается скважинами на глубине от 0,5 до 15 м, чаще 5-7 м. На вершинах и склонах гряд и холмов коренные породы нередко выходят на дневную поверхность, особенно в пределах низкогорного рельефа. Из коренных пород наиболее широким распространением пользуются биотитовые граниты и гранито-гнейсы балтийской серии. Толща гранитов и гнейсов прервана интрузиями поздне-архейского и палеозойского возраста. Интрузии представлены габбро, анортозитами, порфиритами.

Коренные породы нарушены тектоническими сбросами широтного и меридионального направления.

Четвертичные отложения распространены практически повсеместно. В их составе выделяются следующие генетические разности: ледниковые, водноледниковые, морские, озерные, аллювиальные и болотные.

Ледниковые отложения (морена) залегают непосредственно на коренных породах и имеют практически повсеместное распространение.  На значительной части территории морена залегает с поверхности под почвенно-растительным слоем или болотными отложениями. В пределах морских террас кровля морены вскрывается скважинами на глубине 1,5-9,5 м. Литологически морена представляет собой смесь от песка гравелистого до галечникового грунта с содержанием гравия 10-20%, гальки 15-45% и валунов 10-65%. Заполнителем служит мелкий песок с большим содержанием пылеватых фракций.

Для морены характерно отсутствие слоистости и отсортированности зерен. Крупнообломочный материал представлен обломками гранитов, гранито-гнейсов и т.д.

Мощность морены не превышает 0,5 м на вершинах и склонах холмов, а в понижениях между ними достигает 15 м и более.

На отдельных участках, встречаются озерно-ледниковые и флювиогляциальные отложения. Представлены они песками гравелистыми с прослоями пылеватого песка и гравия, галькой до 20-40% и отдельными валунами. В толще песков могут быть встречены линзы супесей и суглинков.

Морские образования имеют широкое распространение они характеризуются значительной фациальной изменчивостью литологического состава как в вертикальном разрезе, так и в горизонтальном направлении. В верхней части разреза, как правило, преобладают суглинки с тонкими прослоями песка пылеватого, супеси и пески пылеватые. Вниз по разрезу крупность песков увеличивается от мелких до гравелистых. В нижней части разреза залегают гравийные грунты с песчаным заполнителем.

Озерные отложения имеют ограниченное распространение в виде узких полос где образуют пляжи и косу. Они представлены слоистыми песками с гравием и галькой и иловатыми супесями. Мощность отложений невелика - до 1,0-1,5 м.

Аллювиальные образования имеют также очень ограниченное распространение. В их составе преобладают гравий, галька и валуны. Заполнителем служат пески и супеси. Мощность образований 1,0-2 ,0 м.

Болотные отложения занимают обширные площади в понижениях рельефа. Это торф различной степени разложения, илы, иловатые глины и суглинки. Мощность болотных отложений  0,2-3,0 м.

Почвенно-растительный слой развит на отдельных участках  с поверхности и имеет мощность от 0,1 до 0,2 м.

Насыпные грунты, представленные, в основном, песчаным материалом и галечниковым грунтом  с примесью строительного мусора, шлака, древесных отходов, широко развиты в пределах градостроительно освоенной территории; их мощность колеблется от 0 до 3,5 м.

Гидрогеология

На территории проектирования развиты два типа подземных вод: порово-пластовые грунтовые воды четвертичных отложений и трещинные воды коренных пород.

В четвертичных отложениях грунтовые воды приурочены практически ко всем литологическим разностям - супесям, пескам различной зернистости, гравийно-галечным образованиям. Воды грунтовые, безнапорные. Лишь там, где имеют место редкие прослои суглинков и глин воды обладают слабым напором. Развиты грунтовые воды повсеместно. Глубина залегания их колеблется от долей метра до 4,0-5,0 м, редко более и зависит от рельефа местности.

На значительной части территории:  в понижениях рельефа, на пологих склонах холмов, в пределах морских террас - грунтовые воды залегают ближе 2,0 м от поверхности земли.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет подтока трещинных вод коренных пород. Амплитуда колебания уровня грунтовых вод может достигать 1,0-1,5 м. В неблагоприятные периоды года вблизи от поверхности (0-2,0 м) возможно появление грунтовых вод типа верховодки.

Воды пресные с минерализацией 0,6-0,9 мг/л. Коэффициенты фильтрации грунтов незначительны, что объясняется высоким содержанием в их составе пылеватых фракций. Для гравелистых грунтов коэффициент фильтрации определен в 10-12 м/сут., для морских песков до 1,0 м/сут., для ледниковых отложений до 0.1 м/сут., для супесей и суглинков -0,01-0,05 м/сут.

Грунтовые воды четвертичных отложений характеризуются слабой водообильностью и подвержены поверхностному загрязнению.

Подземные воды коренных пород приурочены к слабо трещиноватым кристаллическим породам. Глубина распространению трещин 40-50 м.

Глубина залегания вод 0,8-5,0 м. Воды преимущественно безнапорные, со свободной поверхностью, лишь на отдельных участках, где в перекрывающей толще четвертичных отложений отмечены суглинки, воды обладают слабым напором.

По степени водообильности коренные породы слабо водообильны. Дебиты источников, выходы которых фиксируются на склонах возвышенностей, изменяются  от тысячных до десятых долей литра в секунду.

Воды пресные с минерализацией 0,03-0,4 г/л.

Водоносный горизонт характеризуется отсутствием естественной защищенности от поверхностного загрязнения.

Территория сельского поселения Пушной характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями. Факторами, усложняющими строительство, являются: пересеченный рельеф, наличие участков с уклонами поверхности 10-20% и более, близкое залегание грунтовых вод, заболачивание и заторфовывание пониженных элементов рельефа, наличие грунтов с пониженной несущей способностью.

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 2,0 м.

Учитывая сложные инженерно-геологические условия территории проектирования строительству должны предшествовать изыскания.

Территории, пригодные для строительства занимают значительные территории в пределах холмисто-моренного рельефа и приурочены к вершинам холмов и к их верхним частям склонов и к высоким морским террасам. Уклоны поверхности в среднем составляют 3-5%. Грунтовые воды, как правило, залегают на глубине 2,5-6,0 м, редко более. Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить коренные породы, отложения морены, морские образования. Коренные породы скальные грунты являются надежным основанием для любого вида строительства.

Устойчивым основанием являются: образования морены, не насыщенные водой, неоднородные пески от пылеватых до гравелистых с большим содержанием гравия, гальки и валунов с прослоями и линзами супесей и суглинков. Условное расчетное давление на них может быть принято 0,2-0,25МПа. Морские отложения характеризуются большой пестротой литологического состава. Условно расчетное давление на них изменяется от 0,15 до 0,20 МПа, иногда выше.

В связи с большой разнородностью грунтов основания, характеризующихся неравномерной сжимаемостью при нагрузке, при устройстве ленточных фундаментов рекомендуется предусматривать мероприятия, обеспечивающие жесткость проектируемых зданий и сооружений.

Территории, ограниченно пригодные для строительства включают:

- Небольшие по площади участки склонов моренных холмов, морских террас и низких гор с уклонами поверхности 10-20%.

- Пониженные участки в пределах холмисто-моренного рельефа, морские террасы с близким залеганием грунтовых вод (0,3-2,0 м) и приуроченные к гравийно-галечным песчаным и супесчаным разностям грунтов. Воды безнапорные, местами слабо напорные, агрессивные.

Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить морские образования и морена. Грунты характеризуются большой пестротой литологического состава как в вертикальном, так и по простиранию. Грунты находятся в водонасыщенном состоянии.

Условное расчетное давление на пески мелкозернистые и среднезернистые в водонасыщенном состоянии может быть принято 0,2-0,3 МПа. Однако, в связи с тем, что морские суглинки, супеси, пески мелкозернистые часто характеризуются высоким содержанием пылеватых фракций, нагрузки на них в водонасыщенном состоянии снижаются до 0,1 МПа, а в отдельных случаях и ниже.

Ледниковые отложения при высоком содержании в них пылеватых фракций при нарушении естественной структуры способны разжижаться и терять несущую способность.

При заложении фундаментов на слабые грунты и грунты с пониженной несущей способностью необходимо предусматривать конструктивные мероприятия.

- Заболоченные, с мощностью торфа менее 2,0 м. Такие участки приурочены к межхолмным понижениям и занимают довольно большие площади. С поверхности здесь залегают болотные отложения. Мощность их изменяется от долей метра до 2-3 м.

Торф не может быть использован в качестве естественного основания в силу его значительной сжимаемости и незначительной несущей способности. Подстилается торф морскими и моренными образованиями, характеристика которых приведена выше.

Территория непригодная для строительства включают:

- участки склонов низких гор и моренных холмов с уклонами поверхности более 20%;

- поймы рек, затапливаемые во время паводков;

- карьеры и изрытости глубиной 2-8 м.

Глава 4. Демографический прогноз численности населения

Территория – 20,026 тысячи квадратных километров (7,1% территории Мурманской области), в том числе населенный пункт Пушной – 2,20 квадратных километра.

Численность населения в 2011 году составила:

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- |
| По всему сельскому поселениию | 1666 |  |
| н.п Пушной | 1043 | 2,20 |
| н. п. Песчаный | 198 | 0,44 |
| н. п. Мокрая Кица | 62 | 0,64 |
| ж. д. ст. Тайбола | 42 | 0,91 |
| ж. д. ст. Пулозеро | 10 | 0,47 |
| ж. д. ст. Кица | 50 | 0,5 |
| ж. д. ст. Лопарская | 261 | 1,09 |

Население сельского поселения Пушной в период с 2002 года и на момент обследования уменьшилось на 188 человек.

Таблица 4

Динамика численности населения сельского поселения в период

с 2002-2011 гг.

| Годы | 2002 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Количество населения (чел.) | 1854 | 1666 |

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом  предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N * (1 + n / 100)Т, где

Н – расчетная численность населения;

N – Численность населения существующая;

n – Коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Расчетный срок (20 лет):

Н =1666* (1 + 1 / 100)20 = 2032,52 человек

Принимается:

- численность населения на расчетный срок – 2032,52 человек;

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в сельское поселение Пушной из других регионов.

Глава 5. Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия	 социального и культурно-бытового обслуживания)

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Основная задача развития системы культурно-бытового и социального обслуживания населения – обеспечение жителей региона полным комплексом  услуг и в первую очередь бюджетозависимыми объектами обслуживания, учреждениями  образования, здравоохранения, социального обеспечения и культуры.

Образовательная система сельского поселения Пушной – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Система образования расширяет возможности человека в области приобретения знаний и профессиональных навыков, умножает интеллектуальный и информационный потенциал, преобразуя качество жизни населения и имеет важное значение для развития района.

Учреждения образования:

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 37 общеразвивающего вида п. Пушной муниципального образования Кольский район Мурманской области. Сокращенное наименование учреждения	МДОУ детский сад N 37. Вид учреждения	Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей (познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое). Детский сад  имеет 3 группы в н.п. Пушной и 1 группу в ж.-д.ст. Лопарская. Общее количество мест – 55, на 01.09.2012 года посещают 45 детей.

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Пушновская средняя общеобразовательная школа муниципального образования Кольский район Мурманской области. Сокращенное наименование учреждения МОУ Пушновская СОШ. Вид учреждения	Средняя общеобразовательная школа. Основные виды деятельности по ОКВЭД 80.21 Основное общее и среднее (полное) общее образование. Иные виды деятельности по ОКВЭД 80.10.3 Дополнительное образование детей. Школа может вместить 190 учащихся. На 01.09.2012 года – 98 учащихся.

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Пушновская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области. Сокращенное наименование учрежденияМОУДОД "Пушновская ДМШ".Вид учреждения Детская музыкальная (художественная школа). Основные виды деятельности по ОКВЭД	80.10.3 Дополнительное образование детей.

Учреждения культуры и искусства:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Пушновская сельская библиотека" муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области. Сокращенное наименование учреждения	 МБУК Пушновская сельская библиотека". Основные виды деятельности по ОКВЭД 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа. Имеет 2 филиала: 1 филиал: Мурманская область, Кольский район, н.п. песчаный, ул. Ткачева, д. 1. 2 филиал: Мурманская область, Кольский район, ж.-д.ст. Лопарская, д. 16 б.

-  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Пушновский сельский Дом культуры" муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области. Сокращенное наименование учреждения МБУК "Пушновский СДК". Основные виды деятельности по ОКВЭД	92.3 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность. Иные виды деятельности по ОКВЭД 92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки, 92.5 Прочая деятельность в области культуры

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Лопарский сельский Дом культуры" муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области. Сокращенное наименование учреждения МБУК "Лопарский СДК". Основные виды деятельности по ОКВЭД	92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.

Услуги  по здравоохранению оказывают населению сельского поселения Пушной следующие организации:

- Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Кольская центральная районная больница". Сокращенное наименование учреждения	ГОБУЗ "Кольская ЦРБ". Основные виды деятельности по ОКВЭД 85.11.1 Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных. В ведомстве данной организации - амбулатория н.п. Пушной: Мурманская область, Кольский район, н.п. Пушной, ул. Центральная, д. 18. Количество посещений в смену – 30 человек.

Проблемы

Старение материальной базы социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства - степень износа основных фондов в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, культуре, ЖКХ, почти сведено к нулю строительство инженерно-коммунального назначения.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения по региональным нормативам градостроительного проектирования Мурманской области позволяет сделать вывод о том, что в социальной сфере поселения существуют две основные проблемы:

- Дефицит услуг в торговой, физкультурно-оздоровительной, жилищно-коммунальной, учебно-воспитательной сферах.

- Значительная степень ветхости объектов соцкультбыта.

В связи со значительной степенью ветхости объектов соцкультбыта предлагается строительство новых и реконструкция старых зданий.

Основные направления социальной политики

1. Формирование системы адресного и заявительного характера предоставления социальной помощи нуждающимся в ней группам населения.

2. Улучшение демографической ситуации на основе осуществления мероприятий по снижению уровня смертности населения и созданию предпосылок для стабилизации и роста показателей рождаемости.

3. Обеспечение всеобщей доступности и высокого качества, социальных благ и, прежде всего, медицинского обслуживания общего пользования.

4. Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально-технической базы.

5. Обновление содержания и методов обучения в средней школе, дифференциация образовательного процесса, комплексное обновление учебно-лабораторной базы образовательных учреждений, информатизация системы образования.

6. Создание условий и стимулов для максимально возможного предотвращения заболеваний и травматизма населения, усиление контроля за охраной труда на производстве.

7. Содействие расширению сети обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому.

8. Создание условий для развития благотворительности и других форм общественной взаимопомощи.

Основные задачи экономической и социальной политики администрации сельского поселения:

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития населения сельского поселения Пушной  на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2. Активизация инвестиционной деятельности на территории сельского поселения.

3. Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

4. Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жизни каждого человека, в т.ч. общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное культурное и физическое развитие.

5. Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест.

6. Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.

7. Формирование государственно-патриотического мировоззрения сограждан на основе патриотизма, национальной гордости и достоинства, высокой нравственности и духовности.

8. Обеспечение личной безопасности граждан и их имущества.

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-ориентированной экономической политики и повышение ее эффективности.

Глава 6. Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Характеристика жилого фонда населенных пунктов

сельского поселения Пушной

Таблица 5.

| Наименование н.п. | Общая жилая площадь, м2 | Индивидуальные жилые дома | Одноэтажные многоквартирные дома | Двухэтажные жилые дома, м2 | Трехэтажные жилые дома, м2 | Многоэтажные жилые дома, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пушной | 24066,9 | - | - | 2632,6 | - | 21434,3 |
| Песчаный | 7487,5 | - | - | - | 1551,8 | 5935,7 |
| Мокрая Кица | 2803,3 | - | 649,3 | 2181 | - | - |
| Кица | 1654,5 | - | - | 222,6 | 1431,9 | - |
| Тайбола | 2660,5 | - | 822,8 | 1837,7 | - | - |
| Лопарская | 8024,3 | 244,8 | 5107,9 | 2671,6 | - | - |
| Пулозеро |  |  |  |  |  |  |

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворен ие потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Направления развития жилищного строительства.

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1.  Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

3. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

6.1 Туризм и рекреация

В сельском поселении, обладающей высоким природным и рекреационным потенциалом для зимнего и летнего отдыха, созданы все предпосылки для развития крупного туристско-рекреационного комплекса межрегионального, общероссийского и международного значения.

Природные ландшафты Кольского полуострова благоприятны для развития: горнолыжного, экологического, приключенческого, спортивного, этнографического и других видов туризма. Предпочтение отдается развитию активных видов туризма (экстремальный, экологический, рекреационный лов рыбы, охота, зимние сафари на снегоходах и оленьих упряжках, зимняя рыбалка, сплав, пешеходные и лыжные туры и др.) Развитие туризма намечено в рамках имеющихся международных проектов в сфере туризма и создаваемых туристско-рекреационных зонах.

В случае реализации проектных мероприятий территории туристско-рекреационных зон смогут принимать до 50 тыс. туристов в год к 2030 г.

Глава 7. Транспортная инфраструктура

Внешние связи сельского поселения обеспечиваются железнодорожным, автомобильным транспортом.

Октябрьская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») — первая по старшинству железная дорога России. Обслуживает северо-западные области России (кроме Калининграда), в том числе объединяет Санкт-Петербург и Москву. Управление находится в Санкт-Петербурге. В состав дороги входит инфраструктура до Ленинградского вокзала города Москвы, в том числе проходящая непосредственно по территории Московской области и столицы России. Участок Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург–Павловск занесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (объект № 540-034c).

Автомобильный транспорт

Через сельское поселение Пушной  проходит автодорога федерального значения (М-18) «Кола», связывающая сельское поселение с Мурманском и Санкт-Петербургом.

Кроме федеральной автодороги в районе с.п. Пушной имеются территориальные автодороги, перечень которых представлен в таблице №6.

Таблица №6

Характеристика территориальных автодорог

| № п/п | Наименование автомобильных дорог (участков) | Ведомственная принадлежность | Протяженность автодорог, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по | С твердым покрытием | Ширина проезжей части, м |
|  |  |  |  | Категория | Протяженность | Всего | С усовершенствованным | Щебеночные, гравийные, мостовые | Грунтовые |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Асфальтобетон | Черный щебень |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | а/д внутрипоселковая н.п. Пушной | ГУ "МАД" | 1,5 | IV | 1,5 | 1,5 | 1,2 | - | 1,5 | - | - | 6,0 |
| 2 | а/д внутрипоселковая н.п. Песчаный | ГУ "МАД" | 1,0 | IV | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | 5,0 |
| 3 | а/д внутрипоселковая ж.д. ст.Кица | ГУ "МАД" | 1,3 | IV | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - | 1,3 | - | 5,0 |
| 4 | а/д внутрипоселковая н.п. М. Кица | ГУ "МАД" | 0,5 | IV | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 6,0 |
| 5 | автоподьезд к н.п. М. Кица | ГУ "МАД" | 0,5 | IV | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 6,0 |

Улично-дорожная сеть

В сельском поселении имеется автодорожный мост через р. Воронья  и один пешеходный мост через р. Кола. Автодорожный мост в населенном пункте Пушной через р. Воронья протяженность по полотну 26,0 м, ширина проезда 5,2 м, ширина тротуаров 1,8 м, год постройки 1960. Подвесной пешеходный мост в населенном пункте Лопарская протяженность по полотну 122,0 м;  ширина тротуаров 1,5 м; год постройки 1953.

Автовокзала в н.п. Пушной нет. Ходит междугородный автобус по маршруту.

Перечень внешних автобусных маршрутов

| Наименование маршрута | Пункт отправления/время отправления | Пункт прибытия/время прибытия | Время в пути, час. | Количество рейсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мурманск-Кола-Лопарская-Кица-Песчаный-Пушной-Тайбола | г. Мурманск 06:30 н.п. Тайбола / 08:00 | н.п.Тайбола/ 8:00 г.Мурманск/10:10 | 1:30 2:10 | Понедельник, пятница |
| Мурманск-Кола-Лопарская-Кица-Песчаный-Пушной-Тайбола | г. Мурманск / 16:00 н.п. Тайбола / 18:30 | н.п.Тайбола/18:10 г.Мурманск/20:40 | 2:10 2:10 | Понедельник, пятница, воскресенье |

Городской транспорт

Городской транспорт н.п. Пушной отсутствует.

Таблица №11

Численность автомобильного парка (по данным ГИБДД)

| Вид транспорта | Всего | Транспорт принадлежащий |
| --- | --- | --- |
|  |  | юридическим лицам (предприятиям, организациям, учреждениям) | физическим лицам (личный) |
| Легковые автомобили | 245 | 5 | 240 |
| Автобусы | 2 | 2 | 0 |
| Грузовые автомобили | 8 | 4 | 4 |
| Прицепы и полуприцепы | 32 | 1 | 31 |
| Мототранспорт | 1 | 0 | 1 |
| Всего | 288 | 12 | 276 |

Глава 8. Инженерная инфраструктура.

8.1 Водоснабжение

В разработке настоящего раздела генерального плана использованы материалы, представленные МБУ «Служба единого заказчика муниципального образования сельского поселения Пушной» (МБУ «СЕЗ МО с.п. Пушной»), которое осуществляет деятельность по водоснабжению и водоотведению, оказанию услуг в сфере эксплуатации водопроводно-канализационного с.п. Пушной в соответствии с нормативными требованиями.

В населенном пункте Пушной источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является поверхностный водоем р.Воронья. Водозабор находится на расстоянии 6 км от устья р.Воронья. Водопроводное сооружение включают в себя: водоприемный колодец d-1,2 м, L-5 м, насосную станцию (четыре насоса производительностью 80 м3 в час каждый), хлораторную, контактный резервуар, учет объема забранной воды ведется по водомеру. Износ водопроводных сетей 75%.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, после станции биологической очистки сбрасываются в р.Воронью. Очистные  сооружения включают в себя: насосную станцию, приёмную камеру, блок ёмкостей, здание фильтров с блоком резервуаров, иловые площадки.

Источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в населенном пункте станция Лопарская является поверхностный водоем р.Кола. Вода из водоема забирается по средством двух питающих водоводов d-150 мм, L- 15 м., которые уложены на грунт от водоприемных колодцев перпендикулярно береговой линии и замыты по всей длине. Расстояние между водоводами 0,5 м. Станция первого подъема оборудована двумя насосами производительностью 90 м3 в час. Потребителю обеззараженная питьевая вода подается по средствам насосов второго подъема по водоводу d-250 мм, L-230 м, изношенность сетей составляет 65%. Сброс сточных вод осуществляется по одному выпуску с предварительной очисткой производственно-хозяйственных сточных вод на механических очистных сооружениях (КОС). В составе очистных сооружений находится: КНС с погружными насосами, приёмная камера, аэротенки, отстойники, резервуары чистой и промывной воды, здание фильтров, контактные резервуары, иловая площадка, системы отвода осадков и дренажных вод. Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод после предварительной очистки производится в водоприёмник р.Кола-водоём высшей(особой) категории рыбохозяйственного использования. Приборный учёт сброса сточных вод ст.Лопарская осуществляется по количеству закачек фильтров V- 35 м3. на очистных сооружениях. Объём водоотведения  больше объёма водопотребления, что связано с нормами расходов на животноводство. Поступление отходов от КРС направляется в накопители с дальнейшей транспортировкой на с/х угодья.

Водоснабжение населенного пункта Мокрая Кица Кольского района Мурманской области источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является  поверхностный водоем (оз. Кицкое). Водоснабжение включает в себя следующее сооружения: насосную станцию с двумя насосами ЦНС производительность: 50 м3 в час каждый. Вода подается в водонапорную регулирующую башню V-100 м3, далее вода самотеком поступает в распределительную сеть населенного пункта. Износ водопроводных сетей 83%. Сброс сточных вод, пройдя песколовку в насосной станции поступает в первичные отстойники, где происходит извлечение (осаждение) взвешенных веществ. Далее сточная вода поступает во вторичный отстойник, где происходит дальнейшее её отстаивание с последующей дезинфекцией раствором хлорной извести. Осадок из первичного и вторичного отстойников, образующийся в процессе очистки, выпускается на иловые площадки. Очистные сооружения включают в себя: решётку пескаловку, первичный отстойник, вторичный отстойник, хлораторную, иловые площадки..

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного пункта Песчаный является артезианская скважина № 3 производительностью 276 м3 в сутки. Водозаборное сооружение состоит из трех эксплуатационных скважин (8116- законсервирована; 8117-резервная; скважина № 3 – рабочая), которые оборудованы погруженными насосами марки ЭЦВ 5-80. Накопление воды осуществляется в стальном резервуаре V-25 м3, далее вода поступает в распределительную сеть водопровода, износ сетей составляет 60%. Сброс сточных вод осуществляется по одному выпуску с предварительной очисткой производственно-хозяйственных сточных вод на механической очистной установке «септик», состоящую из решёток, песколовок, первичного отстойника с хлорной известью, вторичного отстойника. Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод после предварительной очистки производится в водоприемник рельефа р.Кола.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения ж/д. станция Кица является артезианские скважины № 2, 3, 4, производительностью 36, 29, 74 м3 в сутки соответственно. Водозаборное сооружение состоит из трех эксплуатационных скважин, которые оборудованы погруженными насосами марки ЭЦВ. Накопление воды осуществляется в резервуаре V-100 м3, далее вода поступает в распределительную сеть водопровода. Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод ст.Кица после предварительной очистки производится в водоприёмник р.Кола-водоём высшей(особой) категории рыбохозяйственного использования в непосредственной близости от очистных сооружений. Сточные воды очищаются биологически в аэротенке с иммобилизаторами, отстаиваются во вторичном отстойнике и далее проходят доочистку на фильтрах с загрузкой из отходов от медно-никелиевого производства. Очищенные стоки обеззараживаются хлором. Избыточный активный ил перед его вывозкой за пределы очистных сооружений подсушиваются на иловых площадках. В составе очистных сооружений: насосная станция, аэротенк, вторичный отстойник, технологическая насосная станция, контактный колодец, фильтры, иловые площадки, хлораторная.

Водоснабжение населенного пункта ж/д. станция Тайбола источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является поверхностный водоем 1 категории 2 класса (оз.Пулозеро). В составе водопроводных сооружений: береговой рубленный водоприемный колодец, две всасывающие линии d-155 мм; насосная станция, оборудованная двумя насосами марки ЗК-6, производительностью 45 м3 в час.; напорный водовод в две нитки; водонапорная башня V- 80 м3. Сброс сточных вод от водопотребителей осуществляется в выгреба, с последующим вывозом на очистные сооружения биологической очистки н.п. Пушной, после чего очищенные сточные воды сбрасываются в р.Воронью. Общий объём водоотведения составляет 0,571 тыс.м3.

В населенном пункте Пулозеро нет водоснабжения.

Проектные предложения в области развития систем водоснабжения состоят в реализации следующих мероприятий:

- в связи с тем, что износ отдельного оборудования находящегося на водозаборе в населенном пункте Пушной  составляет 75%, проектом предусматривается полная замена и частичный ремонт трубопроводных сетей.

8.2 Водоотведение

Водоотведение населенного пункта Пушной Кольского района Мурманской области осуществляется за счет очистных сооружений с последующим сбросом в реку Воронья. На очистные сооружения стоки качаются из канализационных сетей населенного пункта за счет канализационной насосной станцией.

Водоотведение населенного пункта Мокрая Кица Кольского района Мурманской области осуществляется за счет очистных сооружений с последующим сбросом в болото бассейна реки Кица. По канализационным сетям населенного пункта стоки по самотечной канализации попадают на очистные сооружения.

Водоотведение населенного пункта Песчаный Кольского района Мурманской области осуществляется за счет очистных сооружений с последующим сбросом в болото бассейна реки Кола. По канализационным сетям населенного пункта стоки по самотечной канализации попадают на очистные сооружения.

Водоотведение населенного пункта ж/д. станция Кица Кольского района Мурманской области осуществляется за счет очистных сооружений с последующим сбросом в реку Кола. По канализационным сетям населенного пункта стоки по самотечной канализации попадают на очистные сооружения.

Из канализационной сети населенного пункта Лопарская стоки попадают на канализационно-насосную станцию, откуда она перекачивается на очистные сооружения, очищаются, обеззараживаются и сбрасываются в реку Кола.

Водоотведение населенного пункта ж/д. станция Тайбола Кольского района Мурманской области за счет выгребных ям.

Водоотведение населенного пункта с. Пулозеро Кольского района Мурманской области за счет выгребных ям.

Проектные предложения в области развития систем водоотведения состоят в реализации следующих мероприятий:

- ремонт системы водоотведения в населенном пункте Лопарская.

8.3 Газоснабжение

Газоснабжение населенного пункта Пушной Кольского района Мурманской области производится от привозных баллонов и от резервуаров, закопанных в землю, которые периодически заполняет газовая служба.

Газоснабжение населенного пункта Мокрая Кица Кольского района Мурманской области производится от привозных баллонов.

Газоснабжение населенного пункта Песчаный Кольского района Мурманской области производится от резервуаров, закопанных в землю, которые периодически заполняет газовая служба.

Газоснабжение населенного пункта ж/д. станция Тайбола Кольского района Мурманской области производится от привозных баллонов.

Газоснабжение населенного пункта Кица Кольского района Мурманской области производится от привозных баллонов.

Газоснабжение населенного пункта Лопарская Кольского района Мурманской области производится от привозных баллонов.

Газоснабжение в населенном пункте с. Пулозеро отсутствует.

8.4. Теплоснабжение

Настоящий раздел выполняется на основании задания, технико-экономических показателей и с учетом требований СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Климатологические данные:

- расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 30 0С;

- продолжительность отопительного периода -266 сутки;

- средняя температура отопительного периода- минус 3,9 0С.

Теплоснабжение населенного пункта Пушной Кольского района Мурманской области осуществляется от электрокотельной. Вода для котельного оборудования качается насосом с водозаборного сооружения, находящегося на реке Воронья в электрокотельную. В электрокотельной вода проходит водоподготовку, после чего насосами закачивается в водогрейный котел. Далее нагретая до необходимой температуры (в соответствии с температурным графиком) вода качается насосом в магистральную тепловую сеть и от нее расходится к потребителям.

Теплоснабжение населенного пункта Мокрая Кица Кольского района Мурманской области осуществляется от электрокотельной. Вода для котельного оборудования качается насосом с водозаборного сооружения, находящегося на озере Кицкое в водонапорную башню. Из водонапорной башни вода самотеком попадает в здание электрокотельной, где она качается в водогрейные котлы. Далее нагретая до необходимой температуры (в соответствии с температурным графиком) вода качается насосом в магистральную тепловую сеть и от нее расходится к потребителям.

Теплоснабжение населенного пункта Песчаный Кольского района Мурманской области осуществляется от электрокотельной. Вода для котельного оборудования поступает из скважины централизованного водоснабжения №1. В здании электрокотельной в специальной емкости вода подсаливается, чтобы быть пригодной для использования в котлах. Далее она закачивается в котлы. После ее подогрева до необходимой температуры (в соответствии с температурным графиком) вода качается насосом в магистральную тепловую сеть и от нее расходится к потребителям

Теплоснабжение населенного пункта ж/д. станция Кица Кольского района Мурманской области осуществляется от индивидуальных водогрейных электрокотлов, установленных в подвалах жилых домов. Нагретая вода с помощью насоса качается по стоякам жилых домов и далее по квартирам абонентов.

Теплоснабжение населенного пункта ж/д. станция Лопарская Кольского района Мурманской области осуществляется от новой угольной котельной. Вода, предназначенная для подогрева в котлах из водопровода подается к котельную, где она проходит водоподготовку. Привозной уголь подается в водогрейные котлы, в котором сгорая нагревает воду, подающуюся в магистральную тепловую сеть.

Теплоснабжение населенного пункта ж/д. станция Тайбола Кольского района Мурманской области осуществляется от индивидуальных источников отопления.

Теплоснабжение населенного пункта с. Пулозеро Кольского района Мурманской области производится от индивидуальных источников отопления.

8.5 Электроснабжение

Электроснабжение населенного пункта Пушной Кольского района Мурманской области производится от ПС-54 35/6 кВ, мощность трансформаторов: Т1 - 6,3 МВА, Т2 - 6,3 МВА.

Электроснабжение населенного пункта Мокрая Кица Кольского района Мурманской области производится от ПС-9 (РЖД) 110/6 кВ, мощность трансформаторов: Т1 - 16 МВА, Т2 - 10 МВА.

Электроснабжение населенного пункта Песчаный Кольского района Мурманской области производится от ПС-58 (РЖД) 110/10 кВ, мощность трансформаторов: Т1 - 10 МВА, Т2 - 10 МВА.

Электроснабжение населенного пункта ж/д. станция Кица Кольского района Мурманской области производится от ПС-58 (РЖД) 110/10 кВ, мощность трансформаторов: Т1 - 10 МВА, Т2 - 10 МВА.

Электроснабжение населенного пункта ж/д. станция Лопарская Кольского района Мурманской области производится от ПС-9 110/6 кВ, мощность трансформаторов: Т1 - 16 МВА, Т2 - 10 МВА.

Электроснабжение населенного пункта ж/д. станция Тайбола Кольского района Мурманской области производится от ПС-10 (РЖД) 110/35/10 кВ, мощность трансформаторов: Т1 - 40 МВА, Т2 - 40 МВА, Т3 - 5,6 МВА.

В качестве электроснабжающих линий используются кабельные линии напряжением 10 кВ.

Питающие кабели РТП и ТП преимущественно марок ААБ, ААШв напряжением 10 кВ проложены в земле в траншеях. Силовые трансформаторы - преимущественно масляные.

8.6 Телефонизация и радиофикация

На территории сельского поселения Пушной  работают операторы сотовой связи («Билайн», «Мегафон», «МТС»).

Глава 9. Анализ состояния окружающей среды и природного комплекса

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в составе проекта «Генерального плана сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области» на основании Инструкции о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» и градостроительной документации, и в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных»;

- Инструкцией о прядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации, МДС 13-2.2000;

- Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения, МДС 31-10.2004;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агромелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

9.1 Оценка санитарного состояния и очистки территории

Для улучшения санитарной очистки сельского поселения Пушной  и охраны почвенно-растительного покрова необходимо проведение следующих мероприятий:

- создание спецавтопарка по уборке населенного пункта Пушной, оснащение мусоросборниками;

- строительство ямы Беккери с организацией санитарно-защитной зоны;

- сбор и компостирование навоза и жидких нечистот в специальных жижесборниках с последующим вывозом на поля в качестве удобрения;

- запрещение провоза по железной дороге сыпучих материалов в открытых вагонах.

9.2. Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

природно-климатические показатели;

выбросы от производственных объектов;

выбросы от инженерных объектов;

выбросы от автотранспорта.

Сельское поселение Пушной расположено в климатической зоне II А с прохладным и коротким летом, высокой циклонической активностью, особенно в зимний период, относительно высокой влажностью воздуха и частыми осадками. Подобные условия способствуют быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере. В целом, по метеорологическим параметрам территория сельского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова).

На территории Мурманской области контроль над уровнем загрязненности атмосферного воздуха осуществляется Государственным учреждением Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уполномоченным на проведение работ в области мониторинга загрязнения природной среды на стационарных постах, Центром лабораторного анализа и технических измерений в Мурманской области, ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области, лабораториями промышленных организаций на стационарных и маршрутных постах.

Основными загрязняющими веществами, контролируемыми учреждениями Роспотребнадзора по Мурманской области в отчетном 2010 году, являлись: диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, взвешенные вещества, формальдегид, бензопирен, хлор. Иногда отмечаются отдельные случаи загрязнения атмосферного воздуха фенолом, этилбензолом, поступающими с выбросами автотранспорта и предприятий теплоэнергетического комплекса (ГОУТП «ТЭКОС»). Увеличению содержания и накоплению загрязняющих веществ способствует морозная безветренная погода, приземные инверсии, штили, туманы; сокращению - активная циклоническая деятельность с умеренными и сильными ветрами.

На территории сельского поселения отсутствуют крупные промышленные объекты, которые могли бы вносить существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Основным источником загрязнения атмосферы является котельные, расположенные в н.п. Пушной, н.п. Песчаный, н.п. Мокрая Кица  и н.п. Тайбола (угольные и мазутные), а также индивидуальные источники отопления, предприятие животноводства, автомобильный и железнодорожный транспорт.

В рамках ведомственной целевой программы «Охрана и гигиена окружающей среды» осуществляется сбор данных о состоянии атмосферного воздуха в режиме реального времени. На сегодняшний день ближайший такой пост установлен в г. Мурманск; пробы атмосферного воздуха также отбираются в г. Кола. По данным наблюдений в июле-сентябре 2011 года уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как низкий. Данный проект направлен на решение проблемы «запахового эффекта» (причиной которого являются выбросы в атмосферу при осуществлении технологических операций по сливу мазута и пропариванию мазутных цистерн на предприятиях топливно-энергетического комплекса). Кроме того, в рамках Программы ежегодно осуществляется государственный экологический мониторинг с целью определения влияния источников антропогенного воздействия на экосистемы.

9.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Водные ресурсы являются одними из самых уязвимых, так как источниками воздействия на них являются промышленные выбросы в атмосферу, промышленные стоки, загрязненная почва, сельскохозяйственные угодья, дороги, населенные пункты и др. Кроме того, природными факторами, влияющими на состояние рек, является морфометрия русла, связанная с ней глубина и скорость течения. Большое отрицательное воздействие оказывают пороги и перепады с высокой скоростью течения. Высокие уровни загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения по большей части носят локальный характер, однако при низкой способности к самоочищению в условиях Арктики загрязнение небольших рек и водоемов, испытывающих постоянную нагрузку от промышленных комплексов и населенных пунктов, носит уже хронический характер, поскольку загрязняющие вещества сохраняются в донных отложениях.

Основными источниками загрязнений открытых водоемов в местах водопользования населения продолжают оставаться жилищно-коммунальные объекты, животноводческие комплексы. Основной причиной возрастающего количества проб воды водоемов, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, является сброс в водоемы без очистки или недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод в связи с неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных очистных сооружений (высокий процент изношенности и несоответствия их мощности объему принимаемых сточных вод), разработка и внедрение малоэффективных, не отвечающих современному уровню развития канализационных и очистных сооружений. Приемником сточных вод в сельском поселении является река Кола. Загрязняющие вещества поступают в водные объекты как в составе сточных вод, так и в виде выпадений пылевых выбросов из атмосферы.

Основными загрязняющими веществами в поверхностных водах являются взвешенные вещества, фосфаты, азот аммонийный, нефтепродукты, железо, СПАВ, никель. Высокие и экстремально высокие уровни загрязнения вод металлами, дитиофосфатом, органическими веществами носят локальный характер и наблюдаются, в основном, в небольших водоемах. Отмечается несоответствие качества питьевой воды по органолептическим показателям (цветность); а также по санитарно-химическим показателям (окисляемость, содержание железа). Кроме того, характерной природной особенностью водных объектов поселения является присутствие в природных водах ионов металлов, таких как медь, железо, марганец.

В реке Кола и её притоках в верхнем течении в меженные периоды (когда питание осуществляется только грунтовыми водами) и при малом разбавлении сточных вод повышенное содержание меди, никеля, марганца, железа, фторидов и пр. обуславливается наличием на территории водосборного бассейна мест залегания медно-никелевых и железных руд, редкоземельных металлов или усилением фильтрации из хвостохранилищ. Также в Колу и ее притоки поступают сточные и фильтрационные воды с полей, территорий навозохранилищ и жижесборников совхозов, промышленные, бытовые и ливневые сбросы некоторых мелких предприятий и поселков, расположенных по берегам реки, вместе с которыми в воды поступают токсины, накапливающиеся в жировой ткани. Наивысший уровень содержания этих органических ядов наблюдается в жировой прослойке и печени животных и вызывает необратимые патологии. Кроме того, яды имеют очень длинный период распада а его удлинению способствуют низкие температуры и уровень солнечной радиации. Соответственно, ядовитые вещества долго остаются в экологической системе, а это чревато потерей биологическими видами воспроизводственной способности.

Максимальное загрязнение вод в реке Кола наблюдается в конце апреля во время снеготаяния при поступлении загрязненного поверхностного стока. На устьевом участке концентрация ионов аммония и марганца в это время превышает ПДК более чем в 3 раза, органических веществ - в 2 раза, фосфатов - достигает ПДК.

С точки зрения гидробиологических показателей загрязнение речных и озерных вод ведет к снижению видового разнообразия и общей биомассы зообентоса; происходит увеличение сапрофитных бактерий, угнетаются донные биоценозы. По планктонным показателям водоемы поселения являются умеренно загрязненными.

В течение последних пяти лет отмечается постепенное увеличение проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, что характеризует ухудшающееся состояние водоемов, за счет возрастающего антропогенного и техногенного воздействия с различной степенью интенсивности. В настоящее время мероприятия по улучшению качества водоснабжения включены в региональную целевую программу «Охрана и гигиена окружающей на 2011-2013 годы», долгосрочную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011 - 2015 годы". На предотвращение негативного влияния вод направлены программные мероприятия по расчистке дна и углублению русел рек, увеличивающие их пропускную способность. В период паводка, на таких участках рек, вода не выводит из берегов, затопления территорий не происходит. Программой также предусмотрено проведение инвентаризации гидротехнических сооружений с целью выявления бесхозяйных и определения их технического состояния.

В общей проблеме охраны окружающей среды заметное место отводится защите от загрязнения и истощения подземных вод, как одного из видов природных ресурсов, являющихся источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. На территории Мурманской области подземные воды имеют подчиненное значение в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Содержание государственного мониторинга подземных вод составляют результаты систематических наблюдений, характеризующих изменение состояния подземных вод в естественных и нарушенных условиях. Такие наблюдения на территории Мурманской области ведутся с 1969 года. Производственной организацией, осуществляющей проведение наблюдений, является ОАО "Центрально-Кольская экспедиция". Из общего количества проанализированных проб, в большинстве случаев воды относятся к ультрапресным, очень мягким, нейтральным. Содержание таких компонентов как нитратов, сульфатов, аммония приближается к ПДК.

Сведения об источниках загрязнения водных объектов и последствиях для флоры и фауны остаются неполными, поэтому задача пополнения таких сведений имеет высокий приоритет, поскольку развитие водохозяйственного комплекса является одним из ключевых факторов обеспечения экологической безопасности.

9.4 Оценка состояния и мероприятия по охране почв

Основными факторами, вызывающими загрязнение почвы, являются сельскохозяйственные и бытовые отходы, а также аэрогенное загрязнение за счет выбросов предприятий. Окисление почвы вследствие атмосферного выпадения соединений сернистого газа ведет к угнетению и гибели лесов (рост объемов выбросов сернистого газа объясняется использованием на металлургических заводах Кольского полуострова руды с большим содержанием серы). Содержание меди, никеля и кадмия обнаруживается не только в древесине, но и в ягеле, мхе, траве, а также в полевых мышах, оленях, овцах.

На территории сельского поселения имеются частные мелкие хозяйства, являющиеся источниками образования отходов агропромышленного комплекса. На территории поселения имеется два законсервированных сибиреязвенных скотомогильника. Действующих мест захоронения биологических отходов, предназначенных в том числе и для захоронения трупов животных от населения, нет.

В области в целом остро стоит необходимость раздельного сбора, сортировки отходов, использования компонентов отходов в качестве вторсырья. Существующая система сбора твердых бытовых отходов не обеспечивает отделение из них вторичного сырья и, что особенно важно, опасных промышленных отходов, образующихся в бытовых условиях (ртутьсодержащие изделия, токсичные металлы, источники тока, нефтепродукты, лакокрасочные материалы, поливинилхлорид и другие опасные вещества). Такие виды отходов при складировании их на полигонах или при сжигании приводят к загрязнению окружающей среды опасными токсикантами.

В соответствии с Федеральными законами от 10 января 2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 24 июня 1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также в целях оптимизации управления отходами потребления на территории Мурманской области действует программа по оптимизации управления отходами потребления в Мурманской области «Отходы" на 2009 - 2013 годы. В 2010 г. в рамках данной программы разработан проект по оптимизации системы обращения с отходами, предлагающий деление территории Мурманской области на шесть административно-производственных объединений; переход на систему «малого» селективного сбора бытовых отходов с последующей переработкой на мусоросортировочных комплексах, обновление технологического оборудования; строительство семи мусоросортировочных комплексов; строительство современных полигонов, отвечающих требованиям действующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды; внедрение системы обезвреживания отходов лечебно-профилактических учреждений, ртутьсодержащих отходов; закрытие и рекультивация существующих свалок отходов.

Кроме того, в рамках российско-норвежского сотрудничества Мурманская область принимает активное участие в реализации международной программы «Чистое производство», направленной на мониторинга и профилактику всех видов загрязнения и соблюдения природоохранных норм и правил. В рамках программы «Чистое производство» на территории Мурманской области реализуется ряд проектов: ЗАГР 3 «Обращение с отходами — региональное сотрудничество» и ЗАГР 5 «Пилотный проект по очистке почвогрунтов, загрязненных нефтью». На территории области проведены работы по изучению эффективности биологических препаратов для обезвреживания загрязненных нефтью и нефтепродуктами почв с использованием нефтеокисляющих бактерий в условиях Крайнего севера. Однако на сегодняшний день в Мурманской области отсутствуют мощности и предприятия для глубокой переработки отходов нефтепродуктов с получением товарных масел, бензинов и др. В целях обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории области осуществляется издание ежегодного Доклада о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области.

9.5 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

Радиационная обстановка

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Мурманской области совместно со специалистами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» подготовлены и проведены мероприятия по исследованию уровней шума. С целью формирования общей картины акустической ситуации организованы и проводятся ежегодные мониторинговые измерения шума на селитебных территориях, прилегающих к транспортным магистралям. Полученные результаты исследований свидетельствуют о необходимости повышения транспортно-эксплуатационных качеств улично-дорожной сети за счет внедрения новых технологий строительства, содержания и ремонта дорог.

По данным Мурманского морского биологического института на протяжении последнего десятилетия активность радионуклидов является очень низкой. Оперативный контроль радиационной обстановки как в обычных условиях, так и в случаях радиационных инцидентов и аварий, обеспечивает созданная в области Мурманская территориальная автоматизированная система контроля радиационной обстановки. По исследованиям данной системы радиационный фон на территории поселения находится в пределах природного фона.

Однако, потенциальной угрозой природно-экологическому фону продолжает оставаться радиоактивное загрязнение, являющееся следствием ядерных испытаний, проводящихся на Кольском полуострове с конца 50-х годов и продолжающихся до сих пор. Взрывы в атмосфере приводят к накоплению радиоактивности в рыбе, молоке, мясе. Негативный эффект от радиоактивного загрязнения окружающей среды может вносить как краткосрочный, так и долгосрочный характер. Долгосрочный эффект от загрязнения является непредсказуемым. Радиоактивные осадки после проведения испытаний являются главной причиной того уровня содержания плутония, который сейчас наблюдается в воде Баренцева моря и Кольского залива.

Также на Кольском полуострове имеет место самая большая в мире концентрация кораблей-атомоходов. Опасность внезапной утечки радиоактивных веществ оценить весьма сложно, особенно на объектах военно-промышленного комплекса, где сильно ограничен доступ к необходимой информации. Методы работы с радиоактивными отходами на Северном флоте по сравнению с западными стандартами крайне неэффективны, а ситуация представляет постоянную опасность для всего региона: практически вся территория поселения находится в зоне возможного радиоактивного заражения.

Источниками электромагнитного излучения на территории сельского поселения являются объекты системы энергоснабжения, объекты электротранспорта, объекты с излучением радиочастотного диапазона.

Выводы:

Загрязнение атмосферного воздуха продолжает оставаться одним из главных факторов риска для здоровья населения; основными источниками атмосферного загрязнения являются выбросы автотранспорта и предприятий теплоэнергетического комплекса. Санитарное состояние атмосферного воздуха на территории сельского поселения в целом можно считать удовлетворительным благодаря характерно высокой циркуляцией атмосферы, способствующей быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере, а также значительной площади территорий, покрытых лесной растительностью.

Анализ воды открытых водоемов показывает, что водоемы и водотоки на территории сельского поселения являются загрязненными. Эта проблема обусловлена сбросом в водные объекты недостаточно очищенных сточных вод. А поскольку водоснабжение населения производится из поверхностных водоисточников, это приводит к несоответствию качества питьевой воды по органолептическим показателям и санитарно-химическим показателям, а также ведет к угнетению ихтиофауны и сокращению биологического разнообразия. Выбросы и сбросы мощного горно-металлургического комплекса на Кольском полуострове приводят к загрязнению всего бассейна главного водотока сельского поселения - реки Кола.

Потенциально основной экологической проблемой рассматриваемой территории является тот факт, что практически вся территория поселения находится в зоне возможного радиоактивного заражения и ситуация представляет постоянную опасность.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Глава 10. Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования

В результате проведенного анализа состояния территории, выявленных проблем и с учетом принятых планов и программ социально-экономического развития Мурманской области, Кольского района  сельского поселения Пушной определены главные цели подготовки генерального плана сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области:

1) обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

2) создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

3) обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и местной поселковой) в области территориального планирования на территории сельского поселения Пушной;

4) учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства сельского поселения;

5) создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления сельского поселения Пушной существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;

6) разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории сельского поселения;

7) определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

8) подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления установленные законодательством;

9) подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.

Задачи территориального планирования

Задачами территориального планирования являются:

- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- обеспечение реализации полномочий органов государственной власти;

- реализация программ социально-экономического развития сельского поселения Пушной, стратегии социально-экономического развития Мурманской области посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Мурманской области, муниципальных образований  Мурманской области и населения Мурманской области с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности;

- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории Мурманской области.

Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Главный принцип решения задач генерального плана – комплексность при организации деятельности и взаимодействии различных уровней публичной власти, осуществляющих градостроительную деятельность на территории сельского поселения Пушной.

Решение задач основано на непересекающихся полномочиях и принципах:

а) независимости нижестоящих уровней власти от бездеятельности вышестоящих уровней публичной власти в сфере территориального планирования;

б) формализации процедур согласования документов территориального планирования по субъектам, предметам и срокам согласования.

Любое решение в области территориального планирования принимается в контексте правовых норм, фактов и обстоятельств. Таким «контекстом – рамками» для территориального планирования является федеральный и региональный каркас территории, который органы местного самоуправления сельского поселения Пушной должны принимать как данность, учитывать и не посягать на него и который включает два компонента: территории и объекты. Выделение федерального, регионального и районного каркаса – одна из задач схемы территориального планирования сельского поселения, которая решена на основании действующих нормативных документов, документов кадастрового учета.

Генеральный план содержит предложения по совместным действиям органов публичной власти разного уровня и сопредельных муниципальных образований для реализации отдельных положений проекта.

Наибольшей эффективности при реализации решений генерального плана, принимаемым на уровне сельского управления можно достичь при направлении средств на подготовку условий для привлечения инвестиций, в частности, в подготовку земельных участков для предоставления их частным инвесторам для строительства (как производственного, так и жилищно-гражданского).

Вторым направлением является повышение привлекательности для проживания населенных пунктов за счет улучшения экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий, благоустройства и улучшения социального обслуживания.

Третье направление – размещение на существующих производственных площадках в границах населенных пунктов новых, более эффективных видов производственной и иной хозяйственной деятельности, посредством введения правового зонирования.

Территориальное планирование сельского поселения Пушной в целях оптимизации системы расселения должно обеспечивать:

- обеспечение миграционной привлекательности сельского поселения Пушной;

- создание сбалансированной межмуниципальной системы центров обслуживания, образования и здравоохранения;

- создание оптимальной сети местных систем расселения, образующих целостный каркас расселения.

Территориальное планирование сельского поселения Пушной в целях развития транспортной инфраструктуры должно обеспечивать:

- развитие опорного каркаса автомобильных дорог сельского поселения Пушной, включая автодороги федерального и межрегионального значения;

- увеличение пропускной способности существующей железнодорожной сети;

- создание транспортно-логистических комплексов в сельском поселении Пушной.

Территориальное планирование сельского поселения Пушной в целях развития информационных технологий должно обеспечивать:

- создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения сельского поселения Пушной в информации;

- создание комплекса региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления;

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории сельского поселения Пушной.

Территориальное планирование сельского поселения Пушной в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

- создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения и канализации, электроснабжения как ключевых элементов обеспечения  пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов,  ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов и реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», иных приоритетных национальных проектов и программ;

- создание условий для развития электро - и теплоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающей объекты социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства в рамках реализации приоритетных национальных проектов.

Территориальное планирование сельского поселения Пушной в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Территориальное планирование сельского поселения Пушной в целях развития  агропромышленного комплекса должно обеспечивать:

- оптимизацию агропромышленного строительства с учетом развития системы расселения и совокупности факторов пространственного развития сельского поселения Пушной;

- создание благоприятных условий для размещения объектов агропромышленного комплекса на территории сельского поселения Пушной (строительство и реконструкция животноводческих комплексов, молочных ферм, предприятий, специализирующихся на свиноводстве, объектов рыбных хозяйств, других объектов).

Территориальное планирование сельского поселения Пушной в целях организации системы межмуниципального социального и бытового обслуживания должно обеспечивать:

- создание инфраструктуры межмуниципального социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом перспектив пространственного развития сельского поселения Пушной и развития системы расселения;

- развитие социальной инфраструктуры для малоимущих граждан и других категорий граждан в соответствии с федеральными законами;

- создание инфраструктуры учреждений социального обслуживания в целях оказания социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведения социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Территориальное планирование в целях развития системы образования должно обеспечивать:

- территориальную доступность и равные возможности для жителей сельского поселения Пушной в получении полноценного общего образования;

- развитие, совершенствование и обеспечение доступности среднетехнического профессионального образования, подготовку высококвалифицированных кадров среднего звена, рабочих высокой квалификации;

- развитие инфраструктуры профессионального образования.

Территориальное планирование сельского поселения Пушной в целях развития культурного обслуживания, физической культуры и спорта должно обеспечивать:

- строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры, физической культуры и спорта;

- развитие сети уникальных и специализированных культурных и спортивно-оздоровительных сооружений, обеспечивающих возможность проведения крупных общероссийских и международных мероприятий.

Территориальное планирование сельского поселения Пушной в целях развития рекреационного комплекса области должно обеспечивать:

- создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма, обеспечивающей возможности использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала;

- формирование единого рекреационного каркаса сельского поселения Пушной по основным природно-ландшафтным и историческим  осям региона;

- развитие инфраструктуры и повышение качества сервисного обслуживания туристических объектов;

- использование бальнеологического потенциала рекреационного комплекса;

- использование природно-ландшдафтного потенциала сельского поселения Пушной при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Территориальное планирование сельского поселения Пушной в целях охраны окружающей среды и природных ресурсов сельского поселения Пушной должно обеспечивать:

- закрепление системы природоохранных мероприятий, обеспечивающих ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов;

- сохранение и улучшение качества окружающей среды территорий сельского поселения Пушной;

- локализацию мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий, выбор мест размещения и взаимного «сосуществования» различного вида объектов в их гармоничном сочетании с природными ландшафтами и экологическими системами;

- пространственный базис экологической системы, способствующий рациональному перераспределению антропогенных нагрузок;

- развитие особо охраняемых природных территорий.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

В процессе комплексной оценки пригодности территории для тех или иных видов использования учитывались количественные и качественные характеристики – инженерно-геологические факторы, состояние поверхностных и подземных водных ресурсов, наличие полезных ископаемых в объемах, позволяющих проведение их разработки, геоморфологические и экологические условия, а также выявленные планировочные ограничения.

Этапы реализации предложений по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию осуществляются в два этапа: первая очередь и расчетный срок.

Расчетный срок схемы территориального планирования - 2020 год. Численность населения на расчётный срок составит 2,03 тыс. человек.

Развитие планировочной организации территории района в период первой очереди строительства предусматривает:

- строительство индустриального комплекса;

- капитальный ремонт объектов социальной сферы;

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС.

Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на территории сельского поселения Пушной следует отнести:

техногенные – опасности на транспорте и взрывопожароопасность;

природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Глава 12. Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололёдом.

Геологические опасные явления

Анализ чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что названные явления могут возникнуть практически в любой момент при осложнении ряда природных факторов.

Эрозионным процессам, в том числе оврагообразованию, берегопереработке, образованию оползней, подвержены территории практически всех населённых пунктов поселения.

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

-	частичной или полной засыпки овражных территорий;

-	срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

-	регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

-	каптажа родников;

-	агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Оползни осложняют склоны многих долин рек, отмечаются в бортах крупных оврагов.

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо:

-	срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

-	регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

-	предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

-	строительство удерживающих сооружений;

-	агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

-	закрепление грунтов.

Глава 13. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются потенциально опасные энерговырабатывающие объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных организмов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий.

Аварии на железнодорожном транспорте

Основными причинами возникновения аварий на железнодорожном транспорте являются: изношенность технических средств (сигнализации) подвижного состава и нарушение инструкций при совершении маневренных работ.

Аварии на транспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в сельского поселения Пушной  являются:

-	нарушение правил дорожного движения;

-	неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

-	недостаточное освещение дорог;

-	качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода населенных пунктов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие сельских улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо-, нефте- и продуктопроводы.

Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.

При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя здания, сооружения, различное технологическое оборудование и транспортные средства.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

-	совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих сельских  поселений и районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

-	содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

-	точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

-	регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

-	регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Общие положения по содержанию территории

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блокконтейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенного пункта и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Общие требования к взрывопожароопасным объектам

Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

-	эксплуатация негерметичных: оборудования и запорной арматуры; уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

-	эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

-	наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

-	установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

-	переполнение резервуаров и цистерн;

-	отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

-	слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

-	заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

-	оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

-	создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

-	оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

-	оборудование производственных площадок молниезащитой;

-	для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

-	при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

-	создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

-	проведение инструктажа по пожарной безопасности.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600)  1000  54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.