Приложение №1

к решению совета депутатов

сельского поселения Пушной

Кольского района Мурманской области

от 27.01.2015 г. № 7/5

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШНОЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2015 - 2019 гг. И С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2027 г.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Исполнитель Программы | 184381, г. Кола, пр. Советский, д. 52, МУП «ТЭР» п. Пушной. Получатель: ИНН/КПП 5105096997/510501001 Расч. счет: 407 028 103 330 200 02 28 Мурманский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Мурманск БИК 044 705 782 |
| --- | --- |
| Цель Программы | Целями разработки Программы являются: 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения Пушной и муниципальных целевых программ. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушной, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения. |
| Задачи Программы | Основными задачами программы являются: 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 2. Рационализация мощностей источников теплоснабжения и строительство новой электрокотельной; 3. Закрытие морально устаревших котельных. 4. Строительство новых и реконструкция существующих магистральных водоводов, канализационных коллекторов, тепловых и электрических сетей в целях обеспечения прогнозируемого роста нагрузок и повышения надежности функционирования; 5. Реконструкция водозаборного сооружения; 6. Реконструкция гидротехнического сооружения; 7. Реконструкция канализационных очистных сооружений; 8. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий как в инженерных системах, так и у потребителей коммунальных услуг. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации программы: 2015 - 2019 гг. и на период до 2027 г. Этапы осуществления программы: 1 этап: 2015 - 2019 годы; 2 этап: 2020 - 2027 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств инвестиционных Программ, средств бюджета сельского поселения в рамках муниципальных целевых программ и иных инвестиций. Финансирование из бюджета сельского поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических результатов: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - снижение аварийности на сетях и сооружениях; 2. Социально-экономических результатов: - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности; - увеличение жилищного фонда сельского поселения Пушной; - повышение качества коммунальных услуг для потребителей. |

1. Введение

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 29.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 года № 1493-р.

Программа определяет основные направления развития объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния сельского поселения Пушной. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения Пушной и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом города сельского поселения Пушной.

Программа опирается на экстенсивный путь развития инженерной инфраструктуры сельского поселения за счет реализации мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, глубокой автоматизации и диспетчеризации, замене устаревшего оборудования на новое.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения Пушной. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Пушной на 2015-2019 годы и с перспективой до 2027 года предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

## Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушной разрабатывается на 2015 - 2019 гг. и на период до 2027 г. и выполняется поэтапно в течение 2015 - 2019 гг. и на период до 2027 г.

Этапы реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушной:

- I этап - 2015 - 2019 годы;

- II этап - 2020 - 2027 годы.

## Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса сельского поселения Пушной

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса сельского поселения Пушной являются:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушной;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушной;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач при разработке программы выполняются следующие научно-исследовательские работы:

1. Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры.

2. Прогнозирование перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры (анализ планов застройки сельского поселения, анализ производственных программ предприятий, анализ существующих систем коммунальной инфраструктуры и соответствия планам развития сельского поселения).

3. Формирование пакета мероприятий и решений Программы.

4. Определение источников финансирования мероприятий и решений Программы.

2. Краткая характеристика сельского поселения Пушной

Географические и гидрологические характеристики района расположения объектов муниципального образования сельское поселение Пушной

Географические и навигационно-гидрологические характеристики территории.

Сельское поселение Пушной расположено в южной части Мурманской области. Общая площадь сельского поселения составляет 200260 га. Местность лесотундровая сильнопересеченная, по долинам рек – равнинная, реки пересекают район с юга на север. Грунты моренные, подстилающая поверхность скальная, нередко выходящая на поверхность, почвы подзолистые и болотно-торфяные. 55 % территории заняты болотами и кустарниками, под водой – 5 %, под лесом – 20 %, под населенными пунктами 0,2 % и чуть больше под сельскохозяйственными угодьями - 0,22 %.

Климат умеренно-континентальный с продолжительной суровой зимой и коротким летом, среднегодовое количество осадков составляет 500-550 мм, в основном обложного характера, зимой метели и ливневые снежные заряды, влажность воздуха высокая 80-95 %. Господствующие ветра (приземные) в осенне-зимний период - южные и юго-западные, в весенне-летний период- северные и северо-восточные, сила ветра 2- м/сек, на побережье 6-10 м/сек, средний ветер на высотах от 0 до 10 км составляет 270-280 градусов, 10-15 м/секунду. Средняя температура в зимний период минус 10 градусов, в летний плюс 10 градусов, максимальные температуры в центре района -38 и +28 градусов.

Большая часть лесов (береза, сосна, ель) расположена на юго-западе сельского поселения, где расположена сырьевая база лесозаготовительных организаций, в центре в основном леса 1 категории, обеспечивающие водоохранные функции и места отдыха граждан областного центра и закрытых городов. Большая часть сельхозугодий это однолетние и многолетние травы, используемые на корм скоту, часть сельхозугодий (менее 10 %) используется населением для выращивания картофеля, тепличный комбинат выращивает помидоры, огурцы, зеленый лук и редис (12 га).

На территории сельского поселения множество рек и ручьев шириной от 10 до 200 метров, скорость течения 0,1-0,5 м/сек, не судоходные, порожистые, основные реки (Воронья, Кола, Кица) текут с юга на север и впадают в заливы Баренцева моря. Ледяной покров на реках и озерах сохраняется с ноября до мая месяца.

В пожароопасный сезон лесные массивы сельского поселения Пушной подвержены пожарам. В зону задымления могут попасть населенные пункты:  н.п. Пушной, н.п. Песчаный и ж/д. ст. Кица.

В зимний период характеры частые метели со скоростью ветра до 15 м/с и более. Наиболее их количество приходится с января по март месяц. В этот период увеличивается количество снежных заносов, обрывов линий электропередач.

Район расположения не относится к сейсмоопасным. Сейсмичность района по карте ОСР-87 составляет ПЗ – 6 баллов, МРЗ – 7 баллов.

Уровень подземных вод залегает от 0,1 до 5,0 м. от дневной поверхности. Подземные воды безнапорные. Возможность затопления территории в паводковый период отсутствует.

В геологическом строении принимают участие озерно-ледниковые и ледниковые отложения и подстилающие их выветренные и трещиноватые скальные породы.

Допустимая нагрузка на грунты:

- на пески мелкие водонасыщенные – 1,5 кг/см2;

- на граниты выветренные – 6,0 кг/см2.

Промерзание грунтов составляет 2,1 – 2,3 м.

## Гидрометеорологические и экологические особенности района расположения объектов МО сельское поселение Пушной

Место расположения объектов МО сельское поселение Пушной согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» относится к климатическому району II А.

Характеристика климатических условий района приведена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика климатических условий района (по СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*))

| Наименование характеристики | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Климатические параметры холодного периода года |
| Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 | (С | -40 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | (С | -47 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 84 |
| Количество осадков за ноябрь-март | мм | 129 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | - | южное |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | м/с | 2,5 |
| Температура воздуха обеспеченностью 0,98 | (С | +20,6 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | (С | +18,5 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | (С | +33 |
| Средняя относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 71 |
| Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 319 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | - | северное |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июнь | м/с | 0 |

Муниципальное образование сельское поселение Пушной расположено на Кольском полуострове. Особенности климата муниципального образования сельского поселения Пушной обусловлены его расположением за Полярным кругом и материком на юге.

Климат области формируется в основном под влиянием теплого и влажного воздуха Атлантики с запада, и арктического воздуха, приходящего с севера. Зима, самый продолжительный сезон, длится более шести месяцев, приблизительно с октября по апрель. Лето длится два – два с половиной месяца, с середины июня до середины (конца) августа.

Средняя месячная температура воздуха испытывает значительные годовые колебания. Наиболее низкая температура наблюдается в феврале, а местами и в январе. В эти месяцы она колеблется от -5 до -9 °С на Мурманском побережье, от -10 до -14 °С в остальной части области. В отдельные дни зимой температура воздуха может опускаться до 40-45 °С мороза, а летом повышаться до 30 °С тепла. Наиболее высокая температура наблюдается в июле, а на побережьях – местами и в августе: на Мурманском побережье от +9 до +10° и в других районах области от +11 до +14°.  На рисунке 1 приведены карты изотерм января и июля.

ЯНВАРЬ                                   ИЮЛЬ

Рисунок 1 – Карты изотерм января и июля

Зимой средняя температура воздуха в сельском поселении Пушной -10 °С. Самый жаркий месяц в году – июль, с температурой воздуха 12,9 °С тепла.

Безморозный период продолжается от 100-120 дней на побережьях до 70-100 дней в центральных районах области. Средняя годовая относительная влажность воздуха колеблется по области от 76-80 % в западных, до 80-85 % в восточных районах. В районах, удаленных от моря, самая высокая – в декабре, а

самая низкая – в июне. Годовое количество осадков по области от 500 до 700 мм, в горах увеличивается до 900-1300 мм. Наименьшее количество их выпадает в марте, а наибольшее – в июне и августе, причем 40-49 % осадков в виде снега, 40-46 % - дождя и 12-14 % - мокрого снега с дождем. Устойчивый снежный покров образуется, в основном, в конце октября или начале ноября и разрушается в первой или второй декаде мая. Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце марта или начале апреля. В защищенных местах он обычно бывает до 50-70 см, в горах - до 100-200 см.

Туман на территории сельского поселения Пушной образуется в любое время года. В центральных районах число туманных дней зимой в 10 раз больше, чем летом.

Зимой часты метели, они начинаются в октябре и заканчиваются в мае. В горах Кольского полуострова осадки и метели вызывают образование многометровых снежных карнизов, которые, обваливаясь, дают начало лавинам. К числу характерных для области зимних явлений природы относится гололед, образующийся во время дождя или тумана при слабом морозе. Изморозь чаще всего бывает в горных районах, закрываемых облаками. Здесь ее отложения иногда достигают нескольких сотен сантиметров, под тяжестью их обрываются линии связи и электропередачи.

Времена года распределяются так: зима (ноябрь-март), весна (апрель-май), лето (июнь-август) и осень (сентябрь-октябрь).

Наблюдается полярная ночь. В ноябре солнце светит от 3 до 9 часов в месяц на севере и от 10 до 17 часов на юге области. Наиболее солнечный месяц зимы – март.

Поверхностные воды

Реки муниципального образования относятся к рекам преимущественно снегового питания. Режим стока в годовом разрезе характеризуется высоким весенним половодьем, низкой зимней и летней меженью и относительно небольшими летне-осенними подъемами, вызываемыми дождями. Характерно значительное преобладание весеннего стока над летне-осенним и небольшое – летне-осеннего над зимним.

В распределении стока по территории наблюдается закономерность, отвечающая климатическим и рельефным особенностям территории. Наблюдается зональное уменьшение слоя стока (уменьшение количества выпадающих осадков и увеличение испарения) с севера на юг.

Годовой сток рек составляет около 20 л/сек.км2.

Весеннее половодье, как правило, начинается в конце апреля – начале мая. В отдельные годы сроки начала половодья колеблются в значительных пределах: от первой декады апреля до третьей декады мая.

В период весеннего половодья проходит в среднем 46 – 60% годового стока, в отдельные годы – до 80%. В этот период на реках наблюдаются максимальные расходы воды.

Величина среднего слоя стока за период половодья колеблется от 380 – 400 мм.

Наибольшая часть суммарного стока за весну падает на снеговой сток (70 – 80%), доля дождевого стока составляет примерно 10 – 15% от суммарного.

Формирование высоких половодий обусловливается относительно большими запасами воды в снеге и устойчивой затяжной зимой без значительных оттепелей с последующим снеготаянием, сопровождающимся выпадением дождей.

Продолжительность половодья зависит главным образом от размеров водосбросов и их озерности: на малых и средних реках, не зарегулированных озерами, средняя продолжительность половодья составляет 40 – 50 дней; на сильно зарегулированных и крупных реках – 80 – 90 дней; крайние пределы продолжительности половодья – соответственно 22-60 и 40-130 дней.

Форма гидрографа половодья, как правило, одновершинная. Продолжительность фазы подъема составляет 0,25 – 0,40 общей продолжительности половодья.

Весеннее половодье сменяется летне-осенней меженью, которая почти ежегодно прерывается небольшими увеличениями водности от дождевых осадков.

Летне-осенняя межень обычно наступает в середине июля – первых числах августа и заканчивается в сентябре – начале октября. Средняя продолжительность летне-осенней межени без учета периодов дождевых паводков колеблется от 30 до 70 дней. Наиболее маловодный период летне-осенней межени наблюдается в основном в июле-августе, реже – в сентябре, в отдельные годы – в октябре.

Средние многолетние суточные модули минимального стока в летне-осенний период составляют 4-10 л/сек.км2.

Величина среднего слоя стока за период летне-осенней межени изменяется от 20 до 60 мм. В данный период проходит в среднем 5-15% годового стока, а с учетом  дождевых паводков – 15-30%.

Дождевые паводки чаще всего наблюдаются с июля по сентябрь. Максимальные расходы дождевых паводков, за некоторыми исключениями, по величине значительно ниже снеговых.

Средняя продолжительность дождевых паводков составляет 10-20 дней.

Зимняя межень устанавливается обычно в конце октября – середине ноября, оканчивается - в конце апреля – начале мая. Средняя продолжительность зимней межени составляет в среднем 160 – 190 дней.

Зимние меженные уровни воды, как правило, бывают несколько ниже уровней летне-осенней межени, и для преобладающего числа рек наинизшие годовые уровни приходятся на зимнюю межень, чаще всего на март – апрель. В это время наблюдается самая низкая водность рек.

Средние многолетние суточные модули минимального стока в зимнюю межень составляют 1 – 2,5 л/сек.км2.

Величина среднего слоя стока за зимнюю межень изменяется от 20 до 130 мм. Слой стока за зимнюю межень составляет 10-30% годового.

Уровненный режим

Годовой ход уровня воды определяется преимущественно снеговым питанием и характеризуется высоким весенним половодьем, низкой меженью и относительно небольшими подъемами в летне-осенний период, вызываемыми дождями.

Интенсивность подъема и спада уровней воды, а также амплитуда колебаний уровня зависят от размеров водосборов и морфометрических особенностей речных участков. Эти показатели существенно снижаются на участках рек вблизи истоков их из крупных озер.

Средняя интенсивность подъема уровня воды даже в высокие половодья на малых реках составляет всего 5-30 см/сутки, на наиболее крупных реках – порядка 50-80 см.

Наибольшая интенсивность подъема на малых реках составляет от 20 до 80 см/сутки, на крупных реках 100 – 200 см. Интенсивность спада уровней половодья, как правило, несколько меньше, чем подъема.

Многолетняя амплитуда колебаний уровня воды на малых реках составляет 1-3 м, на крупных реках – 4-6 м.

Распределение стока по территории

На территории муниципального образования наблюдается общее увеличение стока в направлении с юга на север по мере приближения к Кольскому заливу Баренцева моря вследствие уменьшения испарения и увеличения количества выпадающих осадков.

Годовой сток рек северного побережья превышает 20 л/сек.км2.

Для территории муниципального образования характерно распространение многочисленных озер.

Для годового хода уровня воды озер типичен весенний подъем, сменяющийся постепенным спадом к осени и зиме и прерывающийся небольшими летними и осенними подъемами от дождей.

Весенний подъем уровней воды начинается чаще всего в начале мая, в среднем на  8 дней позже начала половодья на реках.

Интенсивность подъема в начальный период, в первые 5-10 дней, составляет 2 – 6 см в сутки, после чего она возрастает до 10 - 15 см. Наибольшие уровни половодья наблюдаются чаще всего при ледоставе или в период вскрытия водоемов, в среднем в конце мая – начале июня.

Спад уровней продолжается, как правило, до конца июля – начала августа. Плавное понижение уровня нередко нарушается дождевыми паводками, продолжительность которых составляет 10 – 30 дней.

Низшие уровни летне-осенней межени устанавливаются обычно в августе.

Почти ежегодно на всех озерах наблюдается осенний подъем уровней высотой до 20 – 50 см, продолжительностью до 40 – 50 дней.

В течение зимнего периода происходит понижение уровня на 10-40 см.

Годовая амплитуда колебаний уровня воды озер составляет 70-180 см, в зависимости от проточности озер.

Переход температуры воды через 0,2 °С, как правило, наступает в мае, спустя 10-25 дней после  перехода температуры воздуха через 0 °С. Наибольшей плотности (4 °С) весной вода достигает в среднем в конце мая – начале июня.

Переход температуры воды через 10 °С обычно отмечается во второй декаде июня.

Температура воды озер в июле – августе колеблется в пределах 12-16 °С, достигая максимума 15-25 °С во второй половине июля. В августе вода начинает постепенно охлаждаться; переход температуры воды через 10 °С осенью наблюдается обычно в середине сентября, через 4 °С - в первой половине октября, и через 0,2 °С - в первой декаде ноября, спустя 20-30 дней после перехода температуры воздуха через 0 °С.

Процесс замерзания наблюдается в среднем через 2 – 10 дней после перехода температуры воздуха через 0 (С. Ледяные образования появляются примерно в середине октября.

От первых ледяных образований до наступления ледостава проходит в среднем 5 – 10 дней.

От момента установления ледостава до конца декабря средний прирост толщины льда за декаду составляет 5-6 см. В конце ноября толщина льда в среднем составляет 20-25 см, к концу декабря она увеличивается до 40-45 см.

В дальнейшем, по мере увеличения мощности ледяного покрова и высоты снега на нем, нарастание толщины льда замедляется – в течение января – марта прирост за декаду составляет 2-4 см.  Наибольшая толщина льда (60-90 см) чаще всего бывает в конце марта – начале апреля; в отдельные суровые зимы толщины льда достигает 80-120 см.

Весной с переходом температуры воздуха через 0 °С начинается разрушение ледяного покрова озера. Очищение озер ото льда чаще всего наблюдается в первой половине июня.

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

### 3.1. Анализ состояния существующих систем коммунальной инфраструктуры

Состояние инженерных систем сельского поселения Пушной характеризуется:

- нормативным потреблением тепловой, электрической энергии, воды и стоков;

- растущим моральным износом оборудования;

- недостаточной надежностью систем жизнеобеспечения населения;

- необходимостью реконструкции источников тепловой энергии в связи с нарастающим износом теплогенерирующего оборудования;

- отсутствием резервных источников питьевого водоснабжения;

- существенным износом очистных сооружений;

- отсутствием системы автоматизированного управления инженерными сетями сельского поселения Пушной;

- отсутствием приборов учета тепловой энергии на крупных потребителях.

3.2. Система теплоснабжения

Теплоснабжение сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области осуществляется от централизованных источников тепловой энергии.

Источниками теплоснабжения являются:

- Электрокотельная МУП «ТЭР» п. Пушной, расположенная в населенном пункте Пушной;

- Электрокотельная МУП «ТЭР» п. Пушной, расположенная в населенном пункте Мокрая Кица;

- Электрокотельная МУП «ТЭР» п. Пушной, расположенная в населенном пункте Песчаный;

- Угольная котельная ОАО «МОЭСК» (Мурманская областная электросетевая компания), расположенная в ж/д. станции Лопарская.

На балансе Муниципального унитарного предприятия «ТеплоЭнергоРесурс» поселения Пушной (МУП «ТЭР» п. Пушной) числятся 3 электрокотельных, отапливающих жилой фонд, объекты соцкультбыта, общеобразовательные учреждения, объекты здравоохранения суммарной мощностью 3,958 Гкал/час. На сегодняшний момент электрокотельная в населенном пункте ж/д. станция Лопарская, находившаяся на балансе МБУ «СЕЗ МО с.п. Пушной», законсервирована с 14 ноября 2011 года.

Тепловые сети от источников теплоснабжения проложены как подземным, так и надземным способом. Их общая протяженность в однотрубном исчислении составляет 9,6 км, диаметры от 16 до 325 мм.

Теплоносителем систем теплоснабжения от электрокотельных и угольной котельной для систем отопления и системы горячего водоснабжения (в населенном пункте Пушной) является нагретая вода с максимальной температурой в подающих трубопроводах 95 ºС и в обратных 70 ºС.

Существующая система теплоснабжения жилищно-коммунального сектора имеет значительный процент износа установленного оборудования котельных и тепловых сетей и нуждается в модернизации.

В ведомстве ОАО «МОЭСК» находится угольная  котельная, расположенная на ж/д. станции Лопарская, которая осуществляет теплоснабжение объектов жилого фонда, объектов соцкультбыта, объектов здравоохранения, общеобразовательные учреждения, суммарной мощностью 0,620 Гкал/час.

Внутрипоселковые тепловые сети, через которые осуществляется теплоснабжение объектов населенных пунктов, находятся на балансе МУП «ТЭР» п. Пушной, они имеют как подземное, так и наружное исполнение.

Электрокотельная населенного пункта Пушной

Электрокотельная населенного пункта Пушной смонтирована в 1987 г. и расположена на южной окраине населенного пункта. Осуществляет снабжение населенного пункта тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения. В настоящий момент произведена ее реконструкция в целях энергосбережения и энергоэффективности работы основного оборудования. В электрокотельной установлено:

1. Три электродных водогрейных котла:

- КЭВ-4000/6, теплопроизводительность 3,4 Гкал/час, изготовлен в 1985 году;

- КЭВ-2500/6, теплопроизводительность 2,2 Гкал/час, изготовлен в октябре 2011 года;

- КЭВ-1000/6, теплопроизводительность 0,86 Гкал/час, изготовлен в октябре 2011 года.

2. Вспомогательное оборудование:

- 2 пластинчатых теплообменных аппарата ЭТ-016-16-31;

- пластинчатый теплообменный аппарат ЭТ-050-16-237;

- КРУН 6 кВ;

- дизель-генераторная установка для обеспечение питания потребителей электрокотельной на 400 В (насосное оборудование и аварийное освещение) при аварийной ситуации. Мощность 100 кВт, изготовлен в декабре 2011 года;

- насосное оборудование;

- оборудование химводоподготовки;

- 2 бака ГВС на 200 м3 и 400 м3;

- автоматика управления котельным оборудованием.

Установленная мощность котельной 7,6 МВт (6,46 Гкал/час).

Электрокотельная обеспечивает теплом потребителей населенного пункта Пушной по температурному графику 95/70 ОС.

Электрокотельная населенного пункта Мокрая Кица

Электрокотельная населенного пункта Мокрая Кица смонтирована в 1988 г. в здании бывшей угольной котельной и расположена на северной окраине населенного пункта. Осуществляет снабжение населенного пункта тепловой энергией на нужды отопления. Здание электрокотельной находится в аварийном состоянии из-за 100% износа несущих конструкций здания. В электрокотельной установлены три электродных водогрейных котла КЭВ-400/0,4 теплопроизводительностью 0,34 Гкал/час, введенных в эксплуатацию в 1988 году, насосное оборудование и автоматика управления котельным оборудованием.

Установленная мощность котельной 1,3 МВт (1,02 Гкал/час).

Электрокотельная обеспечивает теплом потребителей населенного пункта Мокрая Кица по температурному графику 95/70 ОС. Износ основного и вспомогательного котельного оборудования составляет 75-100%.

В настоящий момент утвержден план реконструкции системы теплоснабжения населенного пункта. Принято решение об установке новой модульной электрокотельной с более энергоэффективным оборудованием и оптимальной теплопроизводительность на нужды отопления. Предполагаемая мощность новой модульной электрокотельной составит 500 кВт с теплопроизводительностью 0,43 Гкал/час. В ее состав будут входит 2 электродных котла марки КЭВ мощностью 250 кВт с теплопроизводительностью 0,215 Гкал/час каждый.

Электрокотельная населенного пункта Песчаный

Электрокотельная населенного пункта Песчаный смонтирована в 2000г., расположена на южной окраине населенного пункта. Осуществляет снабжение населенного пункта тепловой энергией на нужды отопления. В электрокотельной установлены четыре электродных водогрейных котла КЭВ-400/0,4 теплопроизводительностью 0,34 Гкал/час, введенных в эксплуатацию в 2000 году, насосное оборудование, водоводяной теплообменный аппарат 4-х секционный, длина секции 5 м, D=219 мм, аккумуляторная емкость объемом 10 м3 и автоматика управления котельным оборудованием.

Установленная мощность котельной 1,7 МВт (1,36 Гкал/час).

Электрокотельная обеспечивает теплом потребителей населенного пункта Песчаный по температурному графику 95/70 ОС. Износ основного и вспомогательного котельного оборудования составляет 75-100%.

Предполагается к разработке концепция реконструкции системы централизованного теплоснабжения населенного пункта Песчаный путем установки индивидуальных электрокотлов в подвальных помещениях жилых домов и полный уход от централизованного теплоснабжения.

Угольная котельная населенного пункта ж/д. станция Лопарская

Угольная котельная введена в эксплуатацию и обеспечивает снабжение потребителей населенного пункта ж/д. станции Лопарская тепловой энергией на нужды отопления с 14 ноября 2011 года. В состав угольной котельной ОАО «МОЭСК» входит 2 котельных агрегата КСВм-1,0 К, основного угольное хозяйство, насосное оборудование и автоматика управления котельным оборудованием.

Установленная мощность котельной 2,4 МВт (2,01 Гкал/час).

Электрокотельная обеспечивает теплом потребителей населенного пункта ж/д. станция Лопарская по температурному графику 95/70 ОС.

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии обеспечивается в соответствии с утвержденным температурным графиком каждой из котельных.

Электрокотельные сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «ТЭР» п. Пушной не имеют приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловую сеть. Учет тепловой энергии производится расчетным путем исходя из данных потребленной электроэнергии на выработку тепла и на работу оборудования котельной.

Угольная котельная, находящаяся на балансе ОАО «МОЭСК» имеет коммерческий прибор учета тепловой энергии, установленный на выходящих трубопроводах котельной.

3.3. Тепловые сети и зоны действия источников теплоснабжения

Передача теплоносителя от источников осуществляется по трубопроводам тепловых сетей,  находящихся на балансе предприятия МУП «ТЭР» п. Пушной,  протяженность составляет 9566,9 м в том числе:

- н.п. Пушной:

- отопление – 2668,2 м;

- горячее водоснабжение – 2411,3 м;

- н.п. Мокрая Кица – 789,8 м;

- н.п. Песчаный – 800 м;

- н.п. ж/д. станция Лопарская – 2897,6 м.

Система теплоснабжения – двухтрубная закрытая.

Система горячего водоснабжения – двухтрубная открытая.

Тепловая сеть работает с параметрами 95º/70 ºС.

Год строительства теплотрассы 1957 – 1989 г.г.

Износ тепловых сетей – 41%. Теплоизоляция сетей в основном – маты минераловатные марок 75 и 100. С 2007 года начата замена минераловатной изоляции на пенополиуретановую.

Потери в тепловых сетях за последние 5 лет

Таблица 2

| Показатель | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери, Гкал | 2888,460 | 4169,940 | 1445,670 | 1190,805 | 1220,578 |
| Потери, % от отпуска | 16,1 | 24,0 | 4,7 | 8,2 | 8,3 |

Населенный пункт Пушной

Протяженность тепловых сетей  – 2668,2 м.

Год строительства теплосети – 1989 г.

В 2009 году было заменено 250 метров тепловых сетей, в 2010 – 250 метров и в 2011 – 1236 метров.

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая.  Износ тепловых сетей составляет порядка 34%. Вся тепловая сеть проложена в каналах под землей и в помещениях зданий. Диаметры труб от 89 до 325 мм.

Протяженность сетей горячего водоснабжения – 2411,3 м.

Год строительства сети – 1989 г.

В 2009 году было заменено  218,4 метров сетей горячего водоснабжения, в 2010 – 464,5 метров и в 2011 – 1081,4 метра.

Система горячего водоснабжения двухтрубная открытая. Износ сетей горячего водоснабжения составляет порядка 27%. Вся сеть горячего водоснабжения проложена в каналах под землей. Диаметры труб от 25 до 219 мм.

Потери в тепловых сетях за последние 5 лет

Таблица 3

| Показатель | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери, Гкал | 2244,45 | 2553,794 | 1198,307 | 930,845 | 960,885 |
| Потери, % от отпуска | 18,1 | 22,4 | 8,9 | 7,9 | 8,2 |

Населенный пункт Мокрая Кица

Протяженность тепловых сетей  – 789,8 м.

Год строительства теплосети – 1980 г.

Замены тепловой сети не производилось. Износ сетей составляет 100%.

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая. Вся тепловая сеть проложена в каналах под землей. Диаметры труб от 32 до 114 мм.

Потери в тепловых сетях за последние 5 лет

Таблица 4

| Показатель | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери, Гкал | 233,82 | 207,66 | 175,574 | 157,084 | 145,530 |
| Потери, % от отпуска | 27,3 | 25,6 | 22,7 | 18,6 | 17,8 |

Населенный пункт Песчаный

Протяженность тепловых сетей  – 800 м.

Произведена полная замена тепловой сети.

В 2007 году было заменено 112 метров тепловых сетей, в 2008 – 176 метров, в 2009 –  428 метров и в 2011 – 84 метра.

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая. Тепловая сеть проложена в каналах под землей и на открытом воздухе. Диаметры трубопроводов 89 и 108 мм.

Потери в тепловых сетях за последние 5 лет

Таблица 5

| Показатель | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери, Гкал | 275,24 | 267,491 | 71,787 | 102,876 | 114,163 |
| Потери, % от отпуска | 16,5 | 15,4 | 3,9 | 5,2 | 5,5 |

Населенный пункт ж/д. станция Лопарская

Протяженность тепловых сетей  – 2897,6 м.

Год строительства тепловой сети – 1957 г.

В 1997 году было заменено 50 метров тепловых сетей, в 2000 – 679 метров и в 2010 – 994 метра.

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая. Износ тепловых сетей составляет порядка 41%. Тепловая сеть проложена в каналах под землей и на открытом воздухе. Диаметры трубопроводов от 38 до 219 мм.

Потери в тепловых сетях за последние 5 лет

Таблица 6

| Показатель | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери, Гкал | 930,35 | 1893,98 | 910,367 | 557 | 385 |
| Потери, % от отпуска | 30,8 | 51,8 | 24,5 | - | - |

Характеристика тепловых сетей

Сеть отопления населенного пункта Пушной

Таблица 7

| Наименование | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От стены ЭК до ТК-1 | 0,325 | 4,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-1 до ТК-9 | 0,325 | 209,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-8 до ТК-24 | 0,325 | 151,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-24 до ТК-27 | 0,159 | 50,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-24 до стены д. №10 | 0,089 | 27,6 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-25 до стены д. №12 | 0,089 | 24,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-24 до стены д.№8 | 0,089 | 19,2 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-9 до ТК-10 | 0,159 | 21,9 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-9 до ТК-12 | 0,108 | 111,4 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-10 до стен ДК и д. №13 | 0,089 | 56,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-12 до ТК-18 | 0,108 | 107,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-18 до стены д. №6 | 0,159 | 5,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены д. №6 до ТП д. №6 | 0,159 | 13,4 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От магистрали до ТП д. №8,12Ц | 0,159 | 92,7 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| О ТК-18 до ТК-19 | 0,108 | 77,2 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-19 до стены школы | 0,125 | 38,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены школы до ТП школы | 0,089 | 50,1 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-13 до стены д. №3 | 0,159 | 20,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-12 до ТК-13-21 | 0,325 | 62,9 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-13-21 до стены д. №1Ц | 0,108 | 58,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-2 до ТП д. №1С | 0,159 | 14,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От ТК-2 до стены д. №1С | 0,159 | 18,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От стены д. №1С до ТК-3 | 0,159 | 19,2 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-3 до стены д. №2С | 0,159 | 3,3 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены д. №2С до ТП д. №2С | 0,159 | 8,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От ТП д. №2С до стены ДС №37 | 0,089 | 38,1 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-3 до Стены д. №3С | 0,133 | 20,6 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены д. №3С до ТП д. №3С | 0,133 | 12,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |

Сеть горячего водоснабжения населенного пункта Пушной

Таблица 8

| Наименование | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От стены ЭК до ТК-1 | 0,219 0,108 | 2,0 2,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-1 до ТК-9 | 0,219 0,108 | 104,5 104,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-8 до ТК-24 | 0,219 0,108 | 125,8 125,8 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-24 до ТК-27 | 0,102 0,076 | 25,0 25,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-24 до стены д. №10 | 0,057 0,045 | 13,8 13,8 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-25 до стены д. №12 | 0,045 0,025 | 62,0 62,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-24 до стены д. №8 | 0,057 0,045 | 9,6 9,6 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-9 до ТК-10 | 0,102 0,057 | 11,0 11,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-9 до ТК-12 | 0,089 | 111,4 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-10 до стены ДК д. №13 | 0,057 0,045 | 28,0 28,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-12 до ТК-18 | 0,089 | 107,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-18 до стены д. №6 | 0,102 0,057 | 2,5 2,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены д. №6 до ТП д. №6 | 0,102 0,057 | 6,7 6,7 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От магистрали до ТП д. №8.12Ц | 0,057 0,045 | 46,4 46,4 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От ТК-18 до ТК-19 | 0,076 0,045 | 38,6 38,6 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-19 до стены школы | 0,160 | 38,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены школы до ТП школы | 0,089 0,045 | 25,05 25,05 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От ТК-13 до стены д. №3 | 0,102 0,057 | 10,0 10,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-12 до ТК-13-21 | 0,219 0,108 | 31,5 31,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-13-21 до стены д. №1Ц | 0,089 0,045 | 29,0 29,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-2 до ТП д. №1С | 0,102 0,064 | 7,25 7,25 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От ТК-2 до стены д. №1С | 0,102 0,064 | 9,25 9,25 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От стены д. №1С до ТК-3 | 0,102 0,064 | 9,6 9,6 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-3 до сены д. №2С | 0,102 0,064 | 1,65 1,65 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены д. №2С до ТП д. №2 | 0,102 0,064 | 4,0 4,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |
| От ТП д. №2С до стены ДС №37 | 0,057 0,057 | 38,1 38,1 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-3 до стены д. №3С | 0,089 0,057 | 10,3 10,3 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены д. №3С до ТП д. №3С | 0,089 0,057 | 6,25 6,25 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | в помещении |

Сеть отопления населенного пункта Мокрая Кица

Таблица 9

| Наименование | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От стены ЭК до ТК-7 | 0,114 | 76,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-7 до стены д. №9 | 0,114 | 40,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-7 до стены гаража администрации | 0,114 | 10,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От стены гаража до стены д. №11 | 0,076 | 30,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-8 до ТК-14 | 0,076 | 112,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-14 до стены д. №3 | 0,032 | 10,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-13 до стены д. №2 | 0,032 | 10,4 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-12 до стены д. №1 | 0,032 | 15,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-14 до стены д. №8 | 0,057 | 91,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |

Сеть отопления населенного пункта Песчаный

Таблица 10

| Наименование | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От стены ЭК до ТК-8 | 0,108 | 88,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-8 до ТК-9 | 0,108 | 50,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | открытый воздух |
| От ТК-9 до ТК-10 | 0,089 | 16,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-10 до стены д. №1 | 0,089 | 148,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | открытый воздух |
| От ТК-3 доТК-5 | 0,089 | 50,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-5 до стены д. №2а | 0,108 | 42,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-9 до стены д. №2б | 0,108 | 6,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |

Сеть отопления населенного пункта ж/д. станция Лопарская

Таблица 11

| Наименование | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От стены УК до УТ-3 (на балансе ООО «ТЭК») | 0,133 | 100,0 | ППУ изоляция | Бесканальная подземная |
| От УТ-1 до УТ-3 | 0,219 | 339,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | надземная на опорах |
| От УТ-1 до стены дома №39 | 0,089 | 25,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От УТ-3 до ТК-11 | 0,108 | 284,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-11 до ТК-28 | 0,108 | 206,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-9 до электроцеха | 0,038 | 6,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-11 до ТК-14 | 0,038 | 78,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-14 до стены д. №22б | 0,038 | 26,4 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-14 до стены д.№22в,22г | 0,038 | 38,4 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-12 до стены д. №22а | 0,038 | 41,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-17 до ТК-18 | 0,057 | 12,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-18 до д. №20 | 0,038 | 23,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-24 до стены д. №15,15а | 0,057 | 57,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-24 до стены д. №16 | 0,057 | 10,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-28 до стены д. №10 | 0,038 | 14,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От УТ-3 до ТК-7 | 0,057 | 213,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-7 до ТК-3 | 0,057 | 21,5 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-3,5,6,7 до стен д. №24,26,28,32 | 0,038 | 21,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-4 до стены д. №19 | 0,038 | 28,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |
| От ТК-10 до стены д. №13 | 0,038 | 5,0 | Маты минераловатные марок 75 и 100 | канальная |

На всех тепловых сетях отопления и горячего водоснабжения в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки. На электрокотельной в населенном пункте Пушной на тепловых сетях, идущих в поселок, планируется установка задвижек с электроприводом. Такие же задвижки планируется установить на новой модульной электрокотельной в населенном пункте Мокрая Кица.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в поселковую теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

В летний период при подготовке тепловых сетей к осенне-зимнему периоду проводятся гидравлические испытания и опрессовка тепловых сетей, после чего составляются соответствующие акты с указанием продолжительности испытания и давления, под которым проводилось испытание.

Нормативы тепловых потерь и потерь теплоносителя, включаемых в расчет полезно отпущенного тепла, утверждаются в установленном порядке Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области согласно протокола решения межведомственной комиссии. Необходимые расчеты выполняются в соответствии с разделом II Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325), (с изменениями от 1 февраля 2010 г.).

Согласно расчетам, нормативы тепловых потерь при передаче тепловой энергии на 2015 год следующие:

- н.п. Пушной – 1013,030 Гкал/год;

- н.п. Мокрая Кица – 193,495 Гкал/год;

- н.п. Песчаный – 98,513 Гкал/год;

- н.п. ж/д. станция Лопарская – 385,343 Гкал/год.

3.4. Система водоснабжения

# В настоящее время на территории сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области имеются 5 централизованных систем и 1 децентрализованная система водоснабжения и водоотведения.

# Водоснабжение сельского поселения Пушной осуществляется от 4-х водозаборных сооружений, производящих забор воды из поверхностных водных объектов и 2-х артезинских скважин, с последующей подачей в сеть потребителям через насосные станции или водонапорные башни.

# Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют. Данные мероприятия осуществляются за счет обработки исходной воды раствором гипохлорита калия, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые водозаборные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии (водозаборное сооружение н.п. Пушной и водозаборное сооружение н.п. Мокрая Кица).

# В настоящее время объекты системы водоснабжения являются муниципальной собственностью администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области и переданы в хозяйственное ведение МУП «ТЭР» п. Пушной, согласно решения совета депутатов муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района «О включении объектов инженерной инфраструктуры в Реестр объектов муниципальной собственности муниципального образования сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области» от 09.11.2011 года № 16/9.

# Данное предприятие предоставляет весь спектр услуг водоснабжения потребителям сельского поселения Пушной, которыми пользуются жители, организации, предприятия сельского поселения, а также сезонное население.

# Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на систему водоснабжения сельского поселения Пушной. В связи с этим необходимы мероприятия для развития централизованных систем водоснабжения.

# Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения Пушной и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

# Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области организовано от:

# централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

# децентрализованных источников – водоразборных колонок.

# Существующие централизованные системы водоснабжения развиты в достаточной степени и действуют в следующий населенных пунктах:

# населенный пункт Пушной;

# населенный пункт Мокрая Кица;

# населенный пункт Песчаный;

# ж/д. станция Лопарская;

# ж/д. станция Кица.

# Децентрализованные системы водоснабжения действует в следующих населенных пунктах:

# ж/д. станция Тайбола.

Водный баланс подачи и реализации питьевой воды в сельском поселении Пушной по зонам действия источников

Водозаборное сооружение н.п. Пушной

(централизованное водоснабжение н.п. Пушной)

| Показатель работы водозаборного сооружения | Ед. изм. | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка | тыс. м3 | 168,332 | 165,187 | 131,684 | 125,773 | 67,949 | 63,049 |
| Реализация | тыс. м3 | 166,936 | 162,866 | 129,363 | 123,453 | 65,628 | 60,728 |
| Жилфонд | тыс. м3 | 100,169 | 80,004 | 68,155 | 52,732 | 55,814 | 46,819 |
| Прочие потребители: | тыс. м3 | 64,461 | 82,508 | 60,876 | 70,392 | 9,311 | 13,405 |
| - бюджетные | тыс. м3 | 6,764 | 7,358 | 6,791 | 7,197 | 4,593 | 3,566 |
| - не бюджетные | тыс. м3 | 57,696 | 75,149 | 54,085 | 63,195 | 4,718 | 9,839 |
| СН (электрокотельная) | тыс. м3 | 2,306 | 0,355 | 0,333 | 0,329 | 0,503 | 0,503 |
| СН (водозабор, очистные) | тыс. м3 | 1,396 | 2,321 | 2,321 | 2,320 | 2,320 | 2,321 |

Водозаборное сооружение н.п. Мокрая Кица

(централизованное водоснабжение н.п. Мокрая Кица)

| Показатель работы водозаборного сооружения | Ед. изм. | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка | тыс. м3 | 4,962 | 4,288 | 3,136 | 3,281 | 2,290 | 2,242 |
| Реализация | тыс. м3 | 4,869 | 4,190 | 3,038 | 3,208 | 2,218 | 2,144 |
| Жилфонд | тыс. м3 | 4,272 | 3,369 | 2,331 | 2,505 | 1,946 | 1,837 |
| Прочие потребители: | тыс. м3 | 0,430 | 0,750 | 0,643 | 0,616 | 0,172 | 0,233 |
| - бюджетные | тыс. м3 | 0,057 | 0,072 | 0,059 | 0,054 | 0,000 | 0,000 |
| - не бюджетные | тыс. м3 | 0,372 | 0,678 | 0,584 | 0,561 | 0,172 | 0,232 |
| СН (электрокотельная) | тыс. м3 | 0,168 | 0,072 | 0,063 | 0,088 | 0,099 | 0,075 |
| СН (водозабор, очистные) | тыс. м3 | 0,093 | 0,098 | 0,098 | 0,073 | 0,073 | 0,098 |

Артскважина н.п. Песчаный

(централизованное водоснабжение н.п. Песчаный)

| Показатель работы водозаборного сооружения | Ед. изм. | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка | тыс. м3 | 21,159 | 16,957 | 15,961 | 12,296 | 10,903 | 10,120 |
| Реализация | тыс. м3 | 21,019 | 16,813 | 15,818 | 12,153 | 10,761 | 9,976 |
| Жилфонд | тыс. м3 | 19,563 | 15,444 | 15,092 | 10,786 | 10,110 | 9,453 |
| Прочие потребители: | тыс. м3 | 1,160 | 1,200 | 0,624 | 1,265 | 0,540 | 0,412 |
| - бюджетные | тыс. м3 | 0,577 | 0,539 | 0,000 | 0,607 | 0,079 | 0,262 |
| - не бюджетные | тыс. м3 | 0,583 | 0,660 | 0,624 | 0,658 | 0,460 | 0,150 |
| СН (электрокотельная) | тыс. м3 | 0,295 | 0,169 | 0,102 | 0,102 | 0,111 | 0,111 |
| СН (водозабор, очистные) | тыс. м3 | 0,140 | 0,144 | 0,143 | 0,143 | 0,142 | 0,143 |

Водозаборное сооружение ж/д. ст. Лопарская

(централизованное водоснабжение ж/д. ст. Лопарская)

| Показатель работы водозаборного сооружения | Ед. изм. | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка | тыс. м3 | 104,319 | 106,514 | 79,231 | 15,801 | 14,337 | 18,482 |
| Реализация | тыс. м3 | 100,280 | 101,197 | 73,929 | 10,499 | 9,035 | 13,166 |
| Жилфонд | тыс. м3 | 12,006 | 13,020 | 10,763 | 8,863 | 7,109 | 5,936 |
| Прочие потребители: | тыс. м3 | 87,098 | 87,256 | 62,434 | 0,922 | 1,191 | 7,096 |
| - бюджетные | тыс. м3 | 0,252 | 0,236 | 0,031 | 0,101 | 0,100 | 4,686 |
| - не бюджетные | тыс. м3 | 86,846 | 87,020 | 62,402 | 0,821 | 1,091 | 2,410 |
| СН (электрокотельная) | тыс. м3 | 1,176 | 0,921 | 0,732 | 0,714 | 0,734 | 0,134 |
| СН (водозабор, очистные) | тыс. м3 | 4,039 | 5,316 | 5,302 | 5,302 | 5,302 | 5,316 |

Артскважина ж/д. ст. Кица

(централизованное водоснабжение ж/д. ст. Кица)

| Показатель работы водозаборного сооружения | Ед. изм. | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка | тыс. м3 | 2,346 | 2,102 | 1,528 | 1,044 | 1,308 | 1,374 |
| Реализация | тыс. м3 | 2,230 | 2,007 | 1,434 | 0,969 | 1,237 | 1,302 |
| Жилфонд | тыс. м3 | 1,987 | 1,986 | 1,416 | 0,954 | 1,211 | 1,273 |
| Прочие потребители: | тыс. м3 | 0,202 | 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,020 | 0,023 |
| - бюджетные | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - не бюджетные | тыс. м3 | 0,202 | 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,020 | 0,023 |
| СН (бойлеры) | тыс. м3 | 0,041 | 0,016 | 0,009 | 0,007 | 0,006 | 0,006 |
| СН (водозабор, очистные) | тыс. м3 | 0,116 | 0,095 | 0,095 | 0,075 | 0,071 | 0,071 |

Водозаборное сооружение ж/д. ст. Тайбола

(децентрализованное водоснабжение ж/д. ст. Тайбола, водоснабжение от водонапорной колонки)

| Показатель работы водозаборного сооружения | Ед. изм. | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка | тыс. м3 | 0,409 | 0,486 | 0,451 | 0,416 | 0,387 | 0,409 |
| Реализация | тыс. м3 | 0,352 | 0,444 | 0,409 | 0,374 | 0,344 | 0,367 |
| Жилфонд | тыс. м3 | 0,352 | 0,444 | 0,409 | 0,374 | 0,344 | 0,367 |
| Прочие потребители: | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - бюджетные | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - не бюджетные | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СН (электрокотельная) | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СН (водозабор, очистные) | тыс. м3 | 0,058 | 0,042 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения Пушной в зонах действия источников.

| Населенный пункт | Ед. изм. | Проектная выработка воды | Фактическая выработка воды (по макс. выработке за последние 6 лет) | Резерв/дефицит произв. мощности, м3 | Резерв/дефицит произв. мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пушной | м3 | 394200 | 168332 | 225868 | 57,3 |
| Мокрая Кица | м3 | 394200 | 4962 | 389238 | 98,7 |
| Песчаный | м3 | 43800 | 21159 | 22641 | 51,7 |
| Ж/д. ст. Лопарская | м3 | 438000 | 106514 | 331486 | 75,7 |
| Ж/д. ст. Кица | м3 | 61320 | 2346 | 58974 | 96,2 |
| Ж/д. ст. Тайбола | м3 | 350400 | 486 | 349914 | 99,9 |

Данные показатели резерва/дефицита производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области свидетельствуют о том, что в каждой зоне действия источника централизованного и децентрализованного (водоразборная колонка) водоснабжения имеется значительный процент неиспользованных мощностей, спроектированных водозаборных сооружений в каждом населенном пункте сельского поселения.

Имеющиеся резервы производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения Пушной позволяют производить подключения новых потребителей в каждом населенном пункте без опасения того, что производительности водозаборных сооружений не хватит для полноценного водоснабжения каждого потребителя.

# Населенный пункт Пушной

Источником централизованного питьевого и хозяйственно-бытового  водоснабжения населенного пункта является поверхностный водоем река Воронья 3 класса I категории. Водозабор находится на расстоянии - 6 км от устья река Воронья.

Зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения и сооружений коммунального водопровода утверждены постановлением администрации МО Кольский район  № 350 от 11.06.2002 года.

В пределах первого и второго пояса ЗСО источники возможного загрязнения отсутствуют.

Учет объема забранной воды ведется по водомеру, данные записываются в журнал.

Для обеззараживания питьевой воды используется гипохлорит калия. В помещении хлораторной  установлены два хлоратора типа ЛОНИИ-100, один из них резервный.

Протяженность сетей 3,8 км. Износ водопроводных сетей составляет 75%. Наружные и внутридомовые водопроводные сети состоят из стальных и пластиковых труб, оголовок – из железобетонных.

Выполнение производственного лабораторного контроля качества воды питьевого водоснабжения и состояния воды водоема-источника возложено на МУП «ТЭР» п. Пушной.

Ответственность за принятия мер по своевременному устранению возможных аварийных ситуаций и технических нарушений в сетях и на сооружениях системы водоснабжения возложена на главного инженера МУП  «ТЭР» п. Пушной.

Система оповещения учреждений Госсанэпиднадзора и органов местного самоуправления: оператор, начальник участка, на директора МУП  «ТЭР» п. Пушной, ТО Роспотребнадзора по Мурманской области в Кольском районе.

Водозаборные сооружения и водопроводные сети обслуживает персонал МУП «ТЭР» п. Пушной.

Река Воронья течет в направлении с севера на юг, впадая в Пулозеро, далее – в реку Кола.

С санитарной точки водоразборный район не имеет очагов возможного загрязнения, так как вдоль русла реки Воронья нет населенных пунктов и предприятий сельского хозяйства.

Водоочистные сооружения и дополнительная обработка воды отсутствует. Обеззараживание воды осуществляется гипохлоритом калия.

Наличие дублирующих систем по водоподготовке - отсутствуют.

Водоочистные сооружения и дополнительная обработка воды отсутствует.

Обеззараживание воды осуществляется гипохлоритом калия.

Фактическое давление в сетях – 4-6 кг/см2. Для организации контроля установлены манометры и водомеры.

Таблица 20. Техническая характеристика водозаборного сооружения н.п. Пушной

| № п/п | Участок | Диаметр | Материал | Длина | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание насосной станции |  | Кирпич |  |  |
| 2 | Дамба |  | Земляная |  | 1 шт., шир.=3,5 м, длина=28 м |
| 3 | Оголовок |  | Бетон |  | Длина=8,0 м, Ø=1,0 м |
| 4 | Береговой колодец | 1,2 м | Бетон | 5,0 м |  |
| 5 | Приемная камера |  | Бетон |  | Высота=4 м., Ø=5,0 м |
| 6 | Ограждение вокруг водозабора |  |  | 150,0 м | Высота=1 м., Ø=5,0 м |
| 7 | Водоприемный колодец |  |  |  |  |

Таблица 21. Техническая характеристика водопроводных сетей н.п. Пушной

| № п/п | Участок | Диаметр | Количество | Материал | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головной водовод | 200 |  | Чугун | 600 |
| 2 | Внутриквартальные сети | 150 |  | Чугун | 74 |
| 3 |  | 150 |  | Сталь | 980 |
| 4 |  | 100 |  | Сталь | 1960 |
| 5 |  | 50 |  | Сталь | 143 |
|  |  |  |  |  | 3757 |

# Населенный пункт Мокрая Кица

Источником централизованного питьевого и хозяйственно-бытового  водоснабжения населенного пункта является поверхностный водоем - озеро Кицкое. Водозабор находится на берегу озера.

В пределах первого и второго пояса ЗСО источники возможного загрязнения отсутствуют.

Учет объема забранной воды ведется по водомеру, данные записываются в журнал.

Для обеззараживания питьевой воды используется гипохлорит калия.

Протяженность сетей 1,4 км. Износ водопроводных сетей составляет 100%. Наружные и внутридомовые водопроводные сети состоят из стальных труб.

Выполнение производственного лабораторного контроля качества воды питьевого водоснабжения и состояния воды водоема-источника возложено на МУП «ТЭР» п. Пушной.

Ответственность за принятия мер по своевременному устранению возможных аварийных ситуаций и технических нарушений в сетях и на сооружениях системы водоснабжения возложена на главного инженера МУП  «ТЭР» п. Пушной.

Водозаборные сооружения и водопроводные сети обслуживает персонал МУП «ТЭР» п. Пушной.

Водоочистные сооружения и дополнительная обработка воды отсутствует.

Обеззараживание воды осуществляется гипохлоритом калия.

Фактическое давление в сетях  -  4 – 6  кг/см2. Для организации контроля установлены манометры и водомеры.

Таблица 22. Техническая характеристика водозаборного сооружения н.п. Мокрая Кица

| № п/п | Участок | Диаметр | Количество | Материал | Длина | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание насосная станция |  |  | Дерево, панели |  |  |
| 2 | Питающий водовод | 150 |  |  | 5 м |  |
| 3 | Водонапорная башня |  | 1 | Дерево, сталь |  | V=17 м3 |

Таблица 23. Техническая характеристика водопроводных сетей н.п. Мокрая Кица

| № п/п | Участок | Диаметр | Количество | Материал | Длина | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головной водовод | 100 |  | Керамика | 1012 |  |
| 2 | Распределительная сеть, внутриквартальные сети | 76 |  | Сталь | 114 |  |
|  |  | 50 |  | Сталь | 40 |  |
|  |  | 32 |  | Сталь | 195 |  |
|  |  |  |  |  | 1361 |  |

# Населенный пункт Песчаный

Источником централизованного питьевого и хозяйственно-бытового  водоснабжения населенного пункта является артезианская скважина питьевого водоснабжения. Скважина находится на расстоянии - 100 м от электрокотельной населенного пункта.

Зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения и сооружений коммунального водопровода утверждены постановлением администрации МО Кольский район  № 350 от 11.06.2002 года.

В пределах первого и второго пояса ЗСО источники возможного загрязнения отсутствуют.

Учет объема забранной воды ведется по водомеру, данные записываются в журнал.

Протяженность сетей 392 м. Износ водопроводных сетей составляет 0% (в 2011 и 2012 годах произведена полная замена внутрипоселковых сетей холодного водоснабжения). Наружные и внутридомовые водопроводные сети состоят из стальных и пластиковых труб.

Выполнение производственного лабораторного контроля качества воды питьевого водоснабжения и состояния воды источника возложено на МУП «ТЭР» п. Пушной.

Ответственность за принятия мер по своевременному устранению возможных аварийных ситуаций и технических нарушений в сетях и на сооружениях системы водоснабжения возложена на главного инженера МУП  «ТЭР» п. Пушной.

Участки перемерзания сетей — нет.

Водоочистные сооружения и дополнительная обработка воды отсутствует.

Фактическое давление в сетях – 4-6 кг/см2. Для организации контроля установлены манометры и водомеры.

Таблица 24. Техническая характеристика водозаборного сооружения н.п. Песчаный

| № п/п | Участок | Диаметр | Количество | Материал | Длина | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина № 3 | 32 |  | Пластик | 100 м |  |
| 2 | Водоприемный колодец |  |  |  |  | Трубчатый |
| 3 | Емкость для воды |  | 1 |  |  | V=10 м3 |

Таблица 25. Техническая характеристика водопроводных сетей н.п. Песчаный

| № п/п | Участок | Диаметр, мм | Количество | Материал | Длина | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружные водопроводные сети | 63 |  | Пластик | 240 | 2012 |
| 2 | Наружные водопроводные сети | 50 |  | Сталь | 152 | 2011 |
|  |  |  |  |  | 392 |  |

Ж/д. станция Лопарская

Источником  питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения является  поверхностный водоем река Кола I категории 2 класса. Зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения и сооружений коммунального водопровода  утверждены постановлением  администрации МО Кольский район № 350 от 11.06.02  года. Источники загрязнения  во втором поясе ЗСО - железная дорога.

Вода из водоема забирается посредством   двух  питающих водоводов

Ø  150 мм, L – 15 м, которые уложены на грунт от водоприемных колодцев перпендикулярно береговой линии и замыты по всей длине. Расстояние  между водоводами 0,5 м. Водоприемные колодцы состоят из  бетонных  колец  Ø 1,2 м. Уровень воды – 2 м. Со станции I-го подъема вода подается посредством 2 насосов (производительностью по 80 м3/ч каждый) в 2 накопительных резервуара V = 250 м3  каждый.  Далее вода  поступает на фильтры типа «Струя» (в настоящее время фильтры находятся в не рабочем состоянии). В качестве загрузочного материала используется песок и щебень.

В качестве дезинфектанта используется  маточный растров гипохлорита калия, посредством  насосов II-го подъема (2 насоса производительностью по 45 м3/ч каждый с низковольтным комплектным устройством «ИСТОК») по водоводу питьевая вода подается потребителю.

Протяженность сетей  5,9 км, изношенность 50%. Сеть  закольцованная.

В конструктивных элементах водопровода использованы: пластмасса и сталь (внутренние и наружные сети), пластмасса – головной водовод.

Выполнение производственного лабораторного контроля качества воды питьевого водоснабжения и состояния воды водоема-источника возложено на МУП «ТЭР» п. Пушной.

Ответственность за принятия мер по своевременному устранению возможных аварийных ситуаций и технических нарушений в сетях и на сооружениях системы водоснабжения возложена на главного инженера МУП  «ТЭР» п. Пушной.

Водоочистные сооружения и дополнительная обработка воды отсутствует.

Обеззараживание воды осуществляется гипохлоритом калия.

Фактическое давление в сетях – 4-6 кг/см2. Для организации контроля установлены манометры и водомеры.

Таблица 26. Техническая характеристика водозаборного сооружения ж/д. ст. Лопарская

| № п/п | Участок | Диаметр | Количество | Материал | Длина | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание насосной станции I-го подъема |  |  |  |  |  |
| 2 | Водоприемный колодец | 1,2 м | 2 |  |  |  |
| 3 | Питающий водовод |  | 2 |  | 15 м.п. |  |
| 4 | Здание насосной станции II-го подъема |  |  |  |  |  |
| 5 | Напорно-регулирующий резервуар |  | 2 | Бетон |  | V=250 м3 |
| 6 | Водопроводные колодцы |  | 22 |  |  |  |

Таблица 27. Техническая характеристика водопроводных сетей ж/д. ст. Лопарская

| № п/п | Участок | Диаметр | Количество | Материал | Длина | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный водопровод | 250 |  | Пластик | 44 |  |
| 2 | Магистральный водопровод | 150 |  | Пластик | 4480 |  |
| 3 | Внутриквартальный водопровод | 100 |  | Сталь | 485 |  |
| 4 | Внутриквартальный водопровод | 50 |  | Сталь | 392 |  |
| 5 | Внутриквартальный водопровод | 20 |  | Сталь | 420 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 5821 |  |

Ж/д. станция Кица

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины №2, №3, №4 производительностью 36 м3/сут., 29 м3/сут., 74 м3/сут, соответственно.  Зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения и сооружений коммунального водоснабжения, состоящей из трёх поясов  утверждены постановлением администрации кольского района 11.03.96 г. №102.

Водозаборное сооружение состоит из 3-х эксплуатационных скважин, которые оборудованы погружными насосами марки эцв 5-80. Накопление воды осуществляется в стальном резервуаре объёмом 25м3 и далее в распределительную сеть водопровода.

Протяженность водопроводных сетей 946 м, износ сетей 100%;

Для   внутренней и наружной сети использованы стальные трубы.

Выполнение производственного лабораторного контроля качества воды питьевого водоснабжения и состояния воды источника возложено на МУП «ТЭР» п. Пушной.

Ответственность за принятия мер по своевременному устранению возможных аварийных ситуаций и технических нарушений в сетях и на сооружениях системы водоснабжения возложена на главного инженера МУП  «ТЭР» п. Пушной.

Водоочистные сооружения и дополнительная обработка воды отсутствует.

Фактическое давление в сетях - 4-6 кг/см2. Для организации контроля установлены манометры и водомеры.

Таблица 28. Техническая характеристика водозаборных сооружений ж/д. ст. Кица

| № п/п | Участок | Диаметр | Материал | Длина | Год ввода | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание насосной станции |  |  |  | 1982 | Площадь застройки – 26,0 м2 |
| 2 | Подземный железобет. резервуар |  |  |  | 1982 | V=100 м3 |
| 3 | Скважина водоносная № 2 с будкой | 219 | ПВХ | 50,2 | 1982 | Площадь застройки 3 м2, глубина – 30 м, дебет – 36 м3/сут |
| 4 | Скважина водоносная № 3 с будкой | 248 | Сталь | 50,2 | 1982 | Площадь застройки 3 м2, глубина – 30 м, дебет – 29 м3/сут |
| 5 | Скважина водоносная № 4 с будкой | 168 | Сталь | 50,2 | 1982 | Площадь застройки 6 м2, глубина – 40 м, дебет – 74 м3/сут |

Таблица 29. Техническая характеристика водопроводных сетей ж/д. ст. Кица

| № п/п | Участок | Диаметр | Количество | материал | длина | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть от скважин №2, 3, 4 до насосной станции | 50 |  | Сталь | 540 | 1983 |
| 2 | Водопроводная сеть от насосной станции до очистных сооружений | 150 |  | Сталь | 406 | 1983 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 946 |  |

Ж/д. станция Тайбола

Источником централизованного питьевого и хозяйственно-бытового  водоснабжения населенного пункта является поверхностный водоем - озеро Пулозеро, принадлежащее к бассейну реки Кола. Водозабор находится на берегу озера.

В пределах первого и второго пояса ЗСО источники возможного загрязнения отсутствуют.

Учет объема забранной воды ведется по водомеру, данные записываются в журнал.

Для обеззараживания питьевой воды используется гипохлорит калия.

Протяженность сетей 1,5 км. Износ водопроводных сетей составляет 100%. Наружные и внутридомовые водопроводные сети состоят из стальных труб.

Выполнение производственного лабораторного контроля качества воды питьевого водоснабжения и состояния воды водоема-источника возложено на МУП «ТЭР» п. Пушной.

Ответственность за принятия мер по своевременному устранению возможных аварийных ситуаций и технических нарушений в сетях и на сооружениях системы водоснабжения возложена на главного инженера МУП  «ТЭР» п. Пушной.

Водозаборные сооружения и водопроводные сети обслуживает персонал МУП «ТЭР» п. Пушной.

Водоочистные сооружения и дополнительная обработка воды отсутствует.

Обеззараживание воды осуществляется гипохлоритом калия.

Фактическое давление в сетях - 4 кг/см2. Для организации контроля установлены манометры и водомеры.

Таблица 30. Техническая характеристика водозаборных сооружений ж/д. ст. Тайбола

| № п/п | Участок | Диаметр | Материал | Год ввода | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Береговой колодец |  |  | 1930 | Площадь – 4,24 м2, глубина – 2,97 м |
| 2 | Здание насосной станции |  |  | 1938 | Площадь – 81 м2 |
| 3 | Здание для хранения гипохлорита |  |  | 1986 |  |
| 4 | Водонапорная башня-колонка |  | Сталь | 1930 | Бак емкостью – 80 м3, резервуар – 1 шт., объем – 40 м3, высота – 12 м. |

Таблица 31. Техническая характеристика водопроводных сетей ж/д. ст. Тайбола

| № п/п | Участок | Диаметр | Количество | Материал | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напорная водопроводная сеть от насосной станции до водонапорной башни | 150 100 |  | Чугун | 357 В т.ч. ВР-44 4 ВР-283 |
| 2 | Напорная водопроводная сеть от водонапорной башни до водопроводного колодца с водоразборной колонкой | 150 100 |  | Чугун | 1191 В т.ч. 4 ВР-466 4 ВР-725 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1548 |

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов (водозаборные сооружения, скважины), размещенных в зонах водоснабжения муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области, водоснабжение которого организует МУП «ТЭР» п. Пушной.

2. Источниками водоснабжения муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области являются поверхностные водоемы (реки, озера) и артезианские воды.

3. Вода из поверхностных водоемов не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4. Станции водоподготовки отсутствуют, что снижает качество подаваемой потребителю питьевой воды.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1990 года имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены старых стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из современных и некорродирующих материалов.

Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Действующие водозаборные сооружения не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

3. Существующие водозаборные сооружения требуют реконструкции и капительного ремонта.

4. Большая доля существующих водопроводных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, в силу того, что они были проложены до 1990 года. Требуется полная замена данных водопроводных сетей.

3.5. Система водоотведения

Централизованный сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения открытого типа в населенных пунктах Пушной, Мокрая Кица, Песчаный, ж/д. станция Лопарская и ж/д. станция Кица. Другие населенные пункты поселения (ж/д. станция Тайбола) не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В систему водоотведения муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от жилой застройки на очистные сооружения.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром от 100 мм до 250 мм и имеют неудовлетворительное состояние из за длительного срока службы без капитального ремонта. Общая протяженность канализационных сетей муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области составляет порядка 10,5 км.

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Технология очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственно-бытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

# На сегодняшнее время в муниципальном образовании сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области в 5-ти населенных пунктах существует централизованная система водоотведения (н.п. Пушной, н.п. Мокрая Кица, н.п. Песчаный, ж/д. станция Лопарская, ж/д. станция Кица) и в одном населенном пункте – децентрализованная система водоотведения (выгребные ямы - ж/д. станция Тайбола). В данных населенных пунктах находится 5 канализационных очистных сооружений (КОС) и 3 канализационных насосных станции (КНС):

# Населенный пункт Пушной – 1 КОС и 1 КНС.

# Населенный пункт Мокрая Кица – 1 КОС.

# Населенный пункт Песчаный – 1 КОС.

# Ж/д. станция Лопарская – 1 КОС и 1 КНС.

# Ж/д. станция Кица – 1 КОС и 1 КНС.

# Ж/д. станция Тайбола – централизованная система водоотведения отсутствует (выгребные ямы).

# Существующая система водоотведения сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области является хозяйственно-бытовой системой канализации.

# На сегодняшнее время КОС муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области не соответствуют требованиям СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» в вопросе концентрации вредных веществ в сточных водах при их очистке.

# Все КОС сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области находятся в неудовлетворительном состоянии: КОС н.п. Пушной, КОС н.п. Мокрая Кица, КОС н.п. Песчаный, КОС ж/д. станции Лопарская, КОС ж/д. станции Кица.

# В настоящее время объекты системы водоотведения являются муниципальной собственностью сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области и переданы на праве оперативного управления МБУ «СЕЗ МО с.п. Пушной», согласно решению совета депутатов муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района «О включении объектов инженерной инфраструктуры в Реестр объектов муниципальной собственности муниципального образования сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области» от 09.11.2011 года № 16/9.

# Данное предприятие предоставляет весь спектр услуг водоотведения потребителям сельского поселения Пушной, которыми пользуются жители, организации, предприятия сельского поселения, а также сезонное население.

# Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на систему водоотведения сельского поселения Пушной. В связи с этим необходимы мероприятия для развития централизованных систем водоотведения.

# Водоотведение населенных пунктов сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области организовано от:

# централизованных систем, включающих КОС, КНС и водопроводные сети;

# децентрализованных источников – выгребных ям.

# Населенный пункт Пушной

Местом очистки сточных вод населенного пункта Пушной Кольского района Мурманской области являются КОС, которые состоят из комплекса сооружений: непосредственно КОС, вспомогательная станция (КНС) и здание фильтровки.

Очищенные сточные воды выпускаются в поверхностный водоем река Воронья 3 класса I категории.

На КОС обеззараживание сточных вод осуществляется посредством угольных фильтров.

Протяженность канализационных сетей 4,5 км. Износ канализационных сетей составляет 100%. Наружные и внутридомовые водопроводные сети состоят из керамических и чугунных труб.

Выполнение производственного лабораторного контроля качества выпускаемых в водный объект сточных вод возложено на МБУ «СЕЗ МО с.п. Пушной».

Ответственность за принятия мер по своевременному устранению возможных аварийных ситуаций и технических нарушений в сетях и на сооружениях системы водоотведения возложена на главного инженера МБУ  «СЕЗ МО с.п. Пушной».

Система оповещения учреждений Госсанэпиднадзора и органов местного самоуправления: оператор, начальник участка, на директора МБУ  «СЕЗ МО с.п. Пушной», ТО Роспотребнадзора по Мурманской обл. в Кольском районе.

Очистные сооружения и канализационные сети обслуживает персонал МБУ «СЕЗ МО с.п. Пушной».

Электроснабжение КОС населенного пункта Пушной Кольского района Мурманской области производится от ВЛ-0,4 кВ, КТП-9, Ф-16, ПС-54 и от ВЛ-0,4 кВ, КТП-10, Ф-8, ПС-54. Учет потребленной электрической энергии осуществляется установленными в КТП-9 и КТП-10 электросчетчиками.

Теплоснабжение данного объекта осуществляется от электронагревателей, так как система централизованного теплоснабжения на КОС н.п. Пушной отсутствует.

Таблица 40. Техническая характеристика канализационных сетей н.п. Пушной

| Участок | Диаметр | Материал | Длина | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напорный коллектор | 300 | Керамика | 340 | 1989 |
|  | 200 | Керамика | 700 | 1989 |
|  | 150 | Керамика | 1010 | 1989 |
|  | 150 | Чугун | 46 | 1989 |
|  | 100 | Чугун | 290 | 1989 |
| Внутриквартальные сети | 100 | Чугун | 2100 | 1989 |
| Итого |  |  | 4486 |  |

# Населенный пункт Мокрая Кица

В настоящий момент очистные сооружения населенного пункта Мокрая Кица находятся в разрушенном состоянии и не выполняют свою функцию – очистку хозяйственно-бытовых сточных вод.

Сброс сточных вод в окружающую среду выполняется в поверхностный объект – болото бассейна реки Кица.

Протяженность канализационных сетей 1,3 км. Износ канализационных сетей составляет 100%. Наружные и внутридомовые водопроводные сети состоят из керамических.

Выполнение производственного лабораторного контроля качества выпускаемых в водный объект сточных вод возложено на МБУ «СЕЗ МО с.п. Пушной».

Ответственность за принятия мер по своевременному устранению возможных аварийных ситуаций и технических нарушений на сетях водоотведения возложена на главного инженера МБУ  «СЕЗ МО с.п. Пушной».

Система оповещения учреждений Госсанэпиднадзора и органов местного самоуправления: оператор, начальник участка, на директора МБУ  «СЕЗ МО с.п. Пушной», ТО Роспотребнадзора по Мурманской обл. в Кольском районе.

Канализационные сети обслуживает персонал МБУ «СЕЗ МО с.п. Пушной».

Таблица 41. Техническая характеристика канализационных сетей н.п. Мокрая Кица

| № п/п | Участок | Диаметр | Материал | Длина | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутрипоселковая | 100 | Керамика | 518 | 1980 |
| 2 | Коллекторы | 150 | Керамика | 693 | 1980 |
| 3 | Коллекторы | 200 | Керамика | 134 | 1980 |
| 4 | Коллекторы | 250 | Керамика | 12 | 1980 |
|  | Итого |  |  | 1357 |  |

# Населенный пункт Песчаный

В настоящий момент очистные сооружения населенного пункта Песчаный находятся в разрушенном состоянии и не выполняют свою функцию – очистку хозяйственно-бытовых сточных вод.

Сброс сточных вод в окружающую среду выполняется в поверхностный объект –  болото бассейна реки Кола.

Протяженность канализационных сетей 1,3 км. Износ канализационных сетей составляет 100%. Наружные и внутридомовые водопроводные сети состоят из керамических.

Выполнение производственного лабораторного контроля качества выпускаемых в водный объект сточных вод возложено на МБУ «СЕЗ МО с.п. Пушной».

Ответственность за принятия мер по своевременному устранению возможных аварийных ситуаций и технических нарушений на сетях водоотведения возложена на главного инженера МБУ  «СЕЗ МО с.п. Пушной».

Система оповещения учреждений Госсанэпиднадзора и органов местного самоуправления: оператор, начальник участка, на директора МБУ  «СЕЗ МО с.п. Пушной», ТО Роспотребнадзора по Мурманской обл. в Кольском районе.

# Канализационные сети обслуживает персонал МБУ «СЕЗ МО с.п. Пушной».

Таблица 42. Техническая характеристика канализационных сетей н.п. Песчаный

| № п/п | Участок | Диаметр | Материал | Длина | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутрипоселковые сети | 100 | Керамика | 900 | 1983 |
|  | Итого |  |  | 900 |  |

Ж/д. станция Лопарская

Местом очистки сточных вод ж/д. станции Лопарская Кольского района Мурманской области являются КОС, на которую сточные воды подаются за счет КНС.

Очищенные сточные воды выпускаются в поверхностный водоем река Кола.

На КОС обеззараживание сточных вод осуществляется посредством бактерицидных ламп.

Протяженность канализационных сетей 3,2 км. Износ канализационных сетей составляет 100%. Наружные и внутридомовые водопроводные сети состоят из пластиковых и чугунных труб.

Выполнение производственного лабораторного контроля качества выпускаемых в водный объект сточных вод возложено на МБУ «СЕЗ МО с.п. Пушной».

Ответственность за принятия мер по своевременному устранению возможных аварийных ситуаций и технических нарушений в сетях и на сооружениях системы водоотведения возложена на главного инженера МБУ  «СЕЗ МО с.п. Пушной».

Система оповещения учреждений Госсанэпиднадзора и органов местного самоуправления: оператор, начальник участка, на директора МБУ  «СЕЗ МО с.п. Пушной», ТО Роспотребнадзора по Мурманской обл. в Кольском районе.

Очистные сооружения, КНС и канализационные сети обслуживает персонал МБУ «СЕЗ МО с.п. Пушной».

Электроснабжение КОС ж/д. станции Лопарская Кольского района Мурманской области производится от ВЛ-0,4 кВ, КТП-3А, КТП-3Б, Ф-1, Ф-6, ПС-9. Электроснабжение КНС ж/д. станции Лопарская Кольского района Мурманской области производится от ВЛ-0,4 кВ, КТП-4А, КТП-4Б, Ф-1, Ф-6, ПС-9. Учет потребленной электрической энергии осуществляется установленными в КТП-3А, КТП-3Б, КТП-4А и КТП-4Б электросчетчиками.

Теплоснабжение данного объекта осуществляется от электронагревателей, так как система централизованного теплоснабжения на КОС и КНС ж/д. станции Лопарская отсутствует.

Таблица 43. Техническая характеристика канализационных сетей ж/д. станции Лопарская

| № п/п | Участок | Диаметр | Материал | Длина | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутрипоселковые сети | 100 | Чугун | 2200 | 1987 |
| 2 | Напорный коллектор | 100 | Пластик | 970 | 1987 |
|  | Итого |  |  | 3170 |  |

Ж/д. станция Кица

Местом очистки сточных вод ж/д. станции Кица Кольского района Мурманской области являются КОС, на которую сточные воды подаются за счет КНС.

Очищенные сточные воды выпускаются в поверхностный водоем река Кола.

Протяженность канализационных сетей 0,5 км. Износ канализационных сетей составляет 100%. Наружные и внутридомовые водопроводные сети состоят из керамических труб.

Выполнение производственного лабораторного контроля качества выпускаемых в водный объект сточных вод возложено на МБУ «СЕЗ МО с.п. Пушной».

Ответственность за принятия мер по своевременному устранению возможных аварийных ситуаций и технических нарушений в сетях и на сооружениях системы водоотведения возложена на главного инженера МБУ  «СЕЗ МО с.п. Пушной».

Система оповещения учреждений Госсанэпиднадзора и органов местного самоуправления: оператор, начальник участка, на директора МБУ  «СЕЗ МО с.п. Пушной», ТО Роспотребнадзора по Мурманской обл. в Кольском районе.

Очистные сооружения, КНС и канализационные сети обслуживает персонал МБУ «СЕЗ МО с.п. Пушной».

Электроснабжение КОС и КНС ж/д. станции Кица Кольского района Мурманской области производится от КЛ-0,4 кВ, КТП-2, Ф-1, Ф-2, ПС-58 и от ВЛ-0,4 кВ, КТП-10, Ф-8, ПС-54. Учет потребленной электрической энергии осуществляется установленными в КТП-2 электросчетчиками.

Теплоснабжение данного объекта осуществляется от электронагревателей, так как система централизованного теплоснабжения на КОС и КНС ж/д. станции Кица отсутствует.

Таблица 44. Техническая характеристика канализационных сетей ж/д. станции Кица

| № п/п | Участок | Диаметр | Материал | Длина | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутрипоселковые сети | 100 | Керамика | 31,71 | 1981 |
| 2 | Внутрипоселковые сети | 150 | Керамика | 151,59 | 1981 |
| 3 | Внутрипоселковые сети | 200 | Керамика | 346,74 | 1981 |
|  | Итого |  |  | 530,04 |  |

Выводы:

1. На территории муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области система водоотведения по своему характеру относится к хозяйственно-бытовой системе.

2. Централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачены н.п. Пушной, н.п. Мокрая Кица, н.п. Песчаный, ж/д. станция Лопарская и ж/д. станция Кица. Также, к централизованной системе водоотведения в последнее время подключается все больше дачных участков в н.п. Мокрая Кица и ж/д. станции Лопарская.

Децентрализованная система водоотведения расположена только в одном населенном пункте – ж/д. станции Тайбола. Там потребители пользуются выгребными ямами.

3. Существующие КОС биологической очистки не удовлетворяют критериям, допустимыми по СанПиН ( 4630–88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения» в части ПДК вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых в водоемы рыбохозяйственного назначения.

4. Канализационные сети муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области находятся в неудовлетворительном состоянии по причине выработки эксплуатационного срока службы.

4. Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Программа развития системы теплоснабжения

Модернизацию и развитие системы теплоснабжения сельского поселения Пушной планируется осуществить по следующим направлениям:

1. Модернизация тепловых источников сельского поселения.

2. Замена ветхих тепловых сетей сельского поселения.

3. Гидравлическая регулировка системы отопления с целью приведения температуры в подающих и обратных трубопроводах в соответствие с установленными температурными графиками.

4. Закрытие неэффективных электрокотельных и обеспечение потребителей тепловой энергии от индивидуальных теплоисточников.

5. Реконструкция законсервированной электрокотельной ж/д. ст. Лопарская (резервного источника тепловой энергии).

6. Реализация мероприятий по энергосбережению в системах транспорта и потребления тепла (усиление теплоизоляции трубопроводов, применение частотного регулирования на источниках тепловой энергии, утепление ограждающих конструкций зданий, установка индивидуальных регуляторов).

4.1.2. Решения и обоснования по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В соответствии с Законом Мурманской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов», решением Совета депутатов сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области от 22.12.2011 года № 17/2 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Пушной  Кольского района Мурманской области на 2012 год» и Постановление правительства Мурманской области от 24.11.2011 года № 596-ПП «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015 годы» была разработана программа реконструкции системы централизованного теплоснабжения населенного пункта Мокрая Кица Кольского района Мурманской области.

Данная реконструкция позволит сократить тепловые потерь через изоляцию тепловой сети, снизить затраты и расход электроэнергии для работы котельной и снизить установленную мощность котельного оборудования в 3 раза.

В качестве нового источника централизованного теплоснабжения была выбрана модульная электрокотельная.

На каждой котельной предусмотрено резервирование систем теплоснабжения и горячего водоснабжения населенных пунктов при аварийной остановке основного оборудования. Во всех котельных находится по одному резервному котлу и резервным насосам сетевой и подпиточной воды аналогичной мощности и производительности, что и основные. Также на электрокотельной в населенном пункте Пушной был установлен дизель-генератор для обеспечения работы котельной напряжением 400 В (сетевые и подпиточные насосы и аварийное освещение).

В 2012 году администрацией сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области 27.04.2012 г. был заключен муниципальный контракт с ООО НТЦ «Промышленная энергетика» в рамках реализации ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011-2015 годы на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Реконструкция системы централизованного теплоснабжения населенного пункта Мокрая Кица Кольского района Мурманской области».

Сумма средств областного и местного бюджета на производство работ по разработке ПСД составляет:

- областной бюджет – 1724,81 тыс. руб.

- муниципальный бюджет – 175,81 тыс. руб.

Итого – 1900,62 тыс. руб.

Выполнение работ по реконструкции начнется после получения государственной экспертизы проектно-сметной документации, ориентировочно в 2015 году после завершения осенне-зимнего периода.

Сумма средств областного и местного бюджета на производство работ по данной реконструкции составляет:

- областной бюджет – 21441,1 тыс. руб.;

- муниципальный бюджет – 2130,9 тыс. руб.

Итого – 23572,0 тыс. руб.

До 2019 года электрокотельные муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области планируется оснастить приборами учета тепловой энергии и теплоносителя, для контроля отпущенной с котельных тепловой энергии.

Ориентировочная стоимость установки данных узлов учета составляет 2500 тыс. руб.

Данное мероприятие позволит проводить более качественный анализ реализованной тепловой энергии и тепловых потерь теплоносителя через изоляцию трубопровода.

На период до 2027 года планируется произвести перевод всех жилых домов н.п. Песчаный на индивидуальные внутридомовые электрокотлы, работающие на электрической энергии.

Данное мероприятие позволит избежать перерасхода электроэнергии на  перетопы и позволит уйти от технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от электрокотельной до потребителей.

Также до 2027 года планируется произвести реконструкцию законсервированной электрокотельной ж/д. ст. Лопарская, которая является резервным источником тепловой энергии, если на основном теплоисточнике – угольной котельной произойдет аварийная ситуация.

4.1.3. Решения и обоснования по строительству и реконструкции тепловых сетей

Трубы являются наиболее ответственными элементами тепловых сетей, поэтому современная техника строительства предъявляет к ним ряд эксплуатационных требований:

- высокая прочность и герметичность, необходимые для безаварийного транспорта теплоносителя под большим давлением и с высокой температурой;

- малый коэффициент линейного удлинения, обеспечивающий низкие термические напряжения при переменных температурных режимах теплоносителя;

- антикоррозийная стойкость;

- высокое термическое сопротивление стенок труб, способствующее сохранению тепла и температуры теплоносителя;

- неизменность свойств материала труб при длительном воздействии высоких температур и давлений;

- небольшая стоимость, простота монтажа, надежность соединения и хранения труб и т.д.

В рамках ведомственной целевой программы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения Мурманской области к работе в осенне-зимний период» производится ежегодная замена инженерных систем тепло-, водо, электроснабжения и канализации, которые выработали свой нормативный срок службы.

Из общих данных видно, что процент износа тепловых сетей значительный, что обуславливает невозможность бесперебойной работы тепловых сетей и снижает общую живучесть теплосети.

В летний период 2015 г. планируется реконструкция сети теплоснабжения населенного пункта Мокрая Кица. От нового источника тепловой энергии будет проложена новая внутрипоселковая тепловая сеть, которая будет охватывать только тех потребителей тепловой энергии, которые пользуются услугами централизованного отопления, не производя подводку тепловой сети в дома с индивидуальным электрообогревом. Данная реконструкция позволит сократить протяженность системы отопления и снизить тепловые потери через изоляцию.

Основные  направления развития системы теплоснабжения:

- модернизация системы теплоснабжения с использованием труб нового поколения;

- установка единой системы АСДУ системы теплоснабжения;

- реконструкция тепловых сетей;

- установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и  о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на границах балансовой принадлежности.

Для модернизации системы теплоснабжения, с учетом существующего состояния системы и перспектив развития города, разработан перечень мероприятий.

Мероприятия, включенные в Программу комплексного развития, могут быть откорректированы в соответствии с требованиями пп.1 п. 8 ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» на основании:

- программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности;

- программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Также, в период с 2015 г. по 2017 г. планируется замена тепловых сетей в н.п. Пушной и ж/д. ст. Лопарская.

4.2. Система водоснабжения

4.2.1. Программа развития системы водоснабжения

Модернизацию и развитие системы водоснабжения сельского поселения Пушной планируется осуществить по следующим направлениям:

1. Модернизация источников водоснабжения сельского поселения.

2. Замена ветхих водопроводных сетей сельского поселения.

3. Реализация мероприятий по энергосбережению в системах транспорта и потребления воды.

4. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения.

4.2.2. Решения и обоснования по реконструкции и техническому перевооружению источников водоснабжения

Мероприятия до 2019 года

В соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» государственной программы Мурманской области «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» на 2014-2020 годы администрацией сельского поселения Пушной был заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации "Реконструкция водоподпорной плотины на р. Воронья н.п. Пушной Кольского района Мурманской области". В настоящий момент данная ПСД проходит государственную экспертизу.

Сумма средств областного и местного бюджета на выполнение работ по разработке ПСД составляет:

- областной бюджет – 4696,3 тыс. руб.;

- муниципальный бюджет – 247,2 тыс. руб.

Итого – 4943,5 тыс. руб.

Выполнение работ по реконструкции запланировано на 2017 год.

Сумма средств областного и местного бюджета на производство работ по данной реконструкции составляет:

- областной бюджет – 4221,1 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 14875,3 тыс. руб.

- муниципальный бюджет – 222,2 тыс. руб.

Итого – 19318,5 тыс. руб.

Программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области планируется реконструкция системы централизованного водоснабжения н.п. Пушной. Сумма средств областного и местного бюджета на производство работ по данной реконструкции составляет:

- областной бюджет – 36000,0 тыс. руб.;

- муниципальный бюджет – 4000,0 тыс. руб.

Итого – 40000,0 тыс. руб.

Также, Программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области планируется реконструкция системы централизованного водоснабжения ж/д. ст. Лопарская. Сумма средств областного и местного бюджета на производство работ по данной реконструкции составляет:

- областной бюджет – 44100,0 тыс. руб.;

- муниципальный бюджет – 4900,0 тыс. руб.

Итого – 49000,0 тыс. руб.

Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения населенных пунктов сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области

В течение эксплуатации очистных сооружений муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области при сбросе сточных вод в поверхностные водоемы рыбохозяйственного назначения происходит их негативное воздействия на окружающую среду.

Эксплуатационный ресурс КОС в населенном пункте Пушной, ж/д. станция Лопарская, и ж/д. станция Кица выработан на 100% и не отвечают требованиям по очистке сточных вод, а в населенных пунктах Мокрая Кица и Песчаный КОС находятся в разрушенном состоянии.

Перечень проблем организации водоотведения на территории сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области и предложения по их устранению:

1. Перечень мероприятий, целью которых является недопущение вторичного загрязнения сточных вод, а также направленных на уменьшение концентраций вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых в водный объект – река Кола от очистных сооружений, находящихся на ж/д. станции Кица Кольского района Мурманской области.

Таблица 45. Мероприятия по КОС ж/д. станции Кица

| №п/п | Наименование мероприятия | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по установке блочно-модульной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Экомобил-10-Био», согласно коммерческого предложения ООО «Технология Северо-Запад» | Наличие готового проекта по установке блочно-модульной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Экомобил-10-Био» |
| 2 | Установка блочно-модульной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Экомобил-10-Био», согласно коммерческого предложения ООО «НПП МЕДИАНА-ЭКО» | Удаление грубодисперсных механических примесей, усреднение стоков по составу и расходу, биологическая очистка стоков, доочистка сточных вод до норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, обеззараживание очищенных сточных вод |
| 3 | Замена канализационной сети от очистных сооружений до места сброса в реку Кола на трубу из пластика | Отсутствие вредных продуктов ржавления металлических и чугунных труб в сточных водах |
| 4 | Проведение обязательных регулярных лабораторных анализов сточных вод после очистки на соответствие нормам ПДК | Контроль за содержание вредных веществ в воде после биологической очистки |

2. Перечень мероприятий, целью которых является недопущение вторичного загрязнения сточных вод, направленных на уменьшение концентраций вредных веществ в сточных водах, а также недопущение загрязнения (порчи) почв земельного участка, находящегося в зоне воздействия хозяйственно-бытовых стоков, сбрасываемых через очистные сооружения в н.п. Мокрая Кица Кольского района Мурманской области в водный объект – болото бассейна реки Кола.

Таблица 46. Мероприятия по КОС н.п. Мокрая Кица

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по установке блочно-модульной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Экомобил-10-Био», согласно коммерческого предложения ООО «Технология Северо-Запад» | Наличие готового проекта по установке блочно-модульной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Экомобил-10-Био» |
| 2 | Установка блочно-модульной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Экомобил-10-Био», согласно коммерческого предложения ООО «НПП МЕДИАНА-ЭКО» | Удаление грубодисперсных механических примесей, усреднение стоков по составу и расходу, биологическая очистка стоков, доочистка сточных вод до норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, обеззараживание очищенных сточных вод |
| 3 | Проведение обязательных регулярных лабораторных анализов сточных вод после очистки на соответствие нормам ПДК | Контроль за содержание вредных веществ в воде после биологической очистки |

3. Перечень мероприятий, целью которых является недопущение вторичного загрязнения сточных вод, направленных на уменьшение концентраций вредных веществ в сточных водах, а также недопущение загрязнения (порчи) почв земельного участка, находящегося в зоне воздействия хозяйственно-бытовых стоков, сбрасываемых через очистные сооружения в н.п. Песчаный Кольского района Мурманской области в водный объект – болото бассейна реки Кола.

Таблица 47. Мероприятия по КОС н.п. Песчаный

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по установке блочно-модульной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Экомобил-50-Био», согласно коммерческого предложения ООО «Технология Северо-Запад» | Наличие готового проекта по установке блочно-модульной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Экомобил-50-Био» |
| 2 | Установка блочно-модульной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Экомобил-50-Био», согласно коммерческого предложения ООО «НПП МЕДИАНА-ЭКО» | Удаление грубодисперсных механических примесей, усреднение стоков по составу и расходу, биологическая очистка стоков, доочистка сточных вод до норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, обеззараживание очищенных сточных вод |
| 3 | Проведение обязательных регулярных лабораторных анализов сточных вод после очистки на соответствие нормам ПДК | Контроль за содержание вредных веществ в воде после биологической очистки |

4. Перечень мероприятий, направленных на уменьшение концентраций вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых в водный объект – река Воронья от очистных сооружений, находящихся в н.п. Пушной Кольского района Мурманской области.

Таблица 48. Мероприятия по КОС н.п. Пушной

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена специального гранулированного песка в фильтрах очистных сооружений, через который происходит очистка сточных вод | Увеличение эффективности очистки сточных вод |
| 2 | Проведение обязательных регулярных лабораторных анализов сточных вод после очистки на соответствие нормам ПДК | Контроль за содержание вредных веществ в воде после биологической очистки |

5. Перечень мероприятий, направленных на уменьшение концентраций вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых в водный объект – река Кола от очистных сооружений, находящихся на ж/д. станции Лопарская Кольского района Мурманской области.

Таблица 49. Мероприятия по КОС ж/д. станции Лопарская

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена специальных бактерицидных ламп, предназначенных для обеззараживания сточных вод, перед их сбросом в реку Кола | Более эффективное облучение и обеззараживание сточных вод, что приводит к снижению концентраций |
| 2 | Проведение обязательных регулярных лабораторных анализов сточных вод после очистки на соответствие нормам ПДК | Контроль за содержание вредных веществ в воде после биологической очистки |

Система электроснабжения

Системой электроснабжения обхвачены все населенные пункты сельского поселения Пушной:

- н.п. Пушной;

- н.п. Мокрая Кица;

- н.п. Песчаный;

- ж/д. станция Лопарская;

- ж/д. станция Кица;

- ж/д. станция Тайбола;

- ж/д. станция Пулозеро.

Источники электроснабжения населенного пункта Пушной в разрезе по населенным пунктам:

- Электроснабжение н.п. Пушной осуществляется от ПС-54 (ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»);

- Электроснабжение н.п. Мокрая Кица осуществляется от ПС-9 (ООО «РЖД»);

- Электроснабжение н.п. Песчаный осуществляется от ПС-58 (ООО «РЖД»);

- Электроснабжение ж/д. станция Лопарская осуществляется от ПС-9 (ООО «РЖД»);

- Электроснабжение ж/д. станция Кица осуществляется от ПС-58 (ООО «РЖД»);

- Электроснабжение ж/д. станции Тайбола осуществляется от ПС-10 (ООО «РЖД»);

Данной Программой предусмотрена замена ЛЭП-10 кВ от ПС-58 В-6 и Ф-7, снабжающих электрической энергией н.п. Песчаный. Данное мероприятие запланировано в 2016 году.

Сумма средств, выделяемых для выполнения данного мероприятия:

- областной бюджет – 2250,0 тыс. руб.;

- муниципальный бюджет – 250,0 тыс. руб.

Итого – 2500,0 тыс. руб.

# 5. Управление программой

Администрация сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области как заказчик Программы осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 15 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. Верификация данных;

3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Целевые индикаторы разрабатываются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются.

Оценка риска. Программа содержит потенциальные риски, при реализации которой возможно невыполнение программных мероприятий и не достижение индикаторов программы.

- Превышение стоимости мероприятий Программы возникает по причинам:

- изменения законодательства Российской Федерации;

- роста инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Программы.

- Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Программы возникает по причине:

- временных разрывов между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

- невыполнения обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

- неточности прогнозирования стоимости или объема Программы.

- Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Программы возникает по причинам:

- несвоевременного выполнения работ или приостановки строительства со стороны застройщиков в связи с финансовым кризисом;

- значительной корректировки плана социально-экономического развития города на период до 2025 года.

Мероприятия, позволяющие снизить риски

Мероприятиями, позволяющими снизить риски, могут быть:

- привлечение заемных средств;

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;

- перераспределение средств ремонтного фонда организаций коммунального комплекса в целях финансирования мероприятий Программы.

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры города Иркутска, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение износа тепловых сетей;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в городе;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- обеспечение запаса мощности сооружений по очистке сточных вод.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в городе и создание благоприятной среды обитания.